К О Н К У Р С Н А   Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А

ОПШТИНА БЕЛА ПАЛАНКА

18310 Бела Паланка, Карађорђева 28

ЈАВНА НАБАВКА –  Унапређење комуналне инфраструктуре, кроз реконструкцију и адаптацију установе културе „Remisiana“ у Белој Паланци

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

Јавна набавка број  03-2019

Јули  2019.године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/2015,68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 03-2019 односно деловодни број 404-59/2019-IV/01 од 29.07.2019.године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 404-59/1-2019-IV/01 од 29.07.2019.године, припремљена је

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку –   Унапређење комуналне инфраструктуре, кроз реконструкцију и адаптацију установе културе”Remisiana“ у Белој Паланци

ЈН бр.  03 - 2019

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 4 |
| III | Техничке карактеристике и структура цене | 5 |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 39 |
| V | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 45 |
| VI | Образац понуде | 57 |
| VII | Модел уговора | 61 |
| VIII | Образац трошкова припреме понуде | 73 |
| IX | Образац изјаве о независној понуди | 74 |
| X | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона | 75 |
| XI | Потврда о реализацији раније закључених уговора | 76 |
| XII | Образац изјаве о техничкој опремљености | 77 |
| XIII | Образац референтне листе | 78 |
| XIV | Образац изјаве о достављању полисе осигурања | 79 |
| XV | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ. | 80 |

Укупан број страна  80

|  | Датум и време |
| --- | --- |
| Крајњи рок за подношење понуда | 28.август 2019.год. до 12,00 часова |
| Отварање понуда | 28.августа 2019.год. у 12,30 часова |

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: .....................................Општина Бела Паланка

Адреса: ….......................................Карађорђева 28, 18310 Бела Паланка

Интернет страница:......................... www.belapalanka.org.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 03 - 2019 су радови -  Унапређење комуналне инфраструктуре, кроз реконструкцију и адаптацију установе културе”Remisiana“ у Белој Паланци.

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка

/

6. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација

/

7. Контакт (лице или служба)

Лице (или служба) за контакт: Драган Живковић, 018 855 023,

Е - mail адреса (или број факса):  jboncic@yahoo.com , факс 018 855 188

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 03-2019  су радови – Унапређење комуналне инфраструктуре, кроз реконструкцију и адаптацију установе културе”Remisiana“ у Белој Паланци.

ОРН- 45454000, радови на реконструкцији

2. Партије

Јавна набавка није обликована по партијама

3. Врста оквирног споразума

/

III  ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И СТРУКТУРА ЦЕНЕ

|  | 1.6.1. PREDMER I PREDRAČUN |
| --- | --- |
|  | Napomena: Svi stavovi predmera i predračuna podrazumevaju izvođenje svake pozicije rada bezuslovno stručno, precizno i kvalitetno a u svemu prema grafičkoj dokumentaciji odobrenim crtežima, tehničkom opisu i opisima u ovom predračunu, važećim tehničkim propisima, opšte tehničkim uslovima za izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova, standardima i uputstvima nadzornog organa i projektanta, ukoliko u dotičnoj poziciji nije drugačije uslovljeno. Svi radovi moraju biti izvedeni prema projektu u skladu sa važećim normativima i pravilima struke. |
| POZ | OPIS | J.M. | KOLIČ. |  | JED. CENA |  | UKUPNO |
| I | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Montaža i demonta metalne cevaste fasadne skele, za radove u svemu prema važećim propisima i merama HTZ-a. Skela mora biti statički stabilna, ankerovana za objekat i propisno uzemljena.Na svaki 2,00 m visine postaviti radne platforme od fosni. Sa spoljne strane platformi postavitifosne na kant. Celokupnu. Obračun po m2 vertikalne projekcije montirane skele. |
|  |  | m2 | 100.00 | x |  | = |  |
| 2 | Skidanje krovnog pokrivača od crepa zajedno sa letvama. Skinuti crep na bezbedan način. Šut prikupiti, spustiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na lokaciju koju odredi investitor udaljenosti do 15 km. Obračun po m2 kose projekcije izvedene pozicije po opisu. |
|  |  | m3 | 665.00 | x |  | = |  |
| 3 | Demontaža drvene krovne konstrukcije i rogova. Sve elemente skinuti na bezbedan način, prikupiti spustiti, izneti, utovariti na kamion i na lokaciju koju odredi investitor udaljenosti do 15 km. U cenu uračunata i potrebna cena. Obračun po m2 horizontalne projekcije izvedene pozicije po opisu. |
|  |  | m2 | 534.00 | x |  | = |  |
| 4 | Demontaža horizontalnih ležećih oluka i olučnih vertikal, opšivki prozora, dimnjaka i drugih elemenata. Limariju pažljivo demontirati, spustiti, upakovati, utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. U cenu uračunata demontaža, vertikalni transport, prenos, utovar, odvoz i istovar na gradsku deponiju udaljenosti do 15 km. |
|  | horizontalnni oluci | m' | 111.20 | x |  | = |  |
|  | vertikalni oluci | m' | 105.50 | x |  | = |  |
|  | uvale | m' | 16.35 | x |  | = |  |
|  | dimnjaci | m' | 28.50 | x |  | = |  |
| 5 | Razbijanje postojeće betonske ploče iznad dela male sale u dimenzijama prema projektu i rušenje nadzidka koji je imao ulogu svetlarnika. Šut sakupiti, izneti na bezbedan način i transportovati na gradsku deponiju udaljenosti do 15km. Obračun po m2. Sve mere uzeti na licu mesta. |
|  |  | m3 | 6.40 | x |  | = |  |
|  | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| IV | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Malterisanje, ravnanje fasade Rofix-Renoplusom ( Mineralni malter za renoviranje i izravnjavanje sa univerzalnim područjima primene. Za obradu starih maltera ili slično), mineralnim malterom za izravnanje u dva slija od 3-30mm u kombinaciji sa mrežicom P50. U drugom sloju naneti Rofix-Renostar ili slično u jednom sloju debljine 1-10mm u zavisnosti od oštedenja. U delu sokle odraditi hidroizolaciju Rofix Optiflrx 1K ili sl. izolacionom masom za izravnanje jednokomponentnom. Obračun po m2 opisane pozicije u svemu prema propisima i detaljima proizvođača. |
|  |  | m2 | 150.00 | x |  | = |  |
| 7 | Nabavka materijala i zidanje PARAPETA-NADZIDKA i kalkanskih zidova giter blokovima, debljine d=20cm u produžnom malteru razmere. 1:3:9. Pre ugradnje blokove kvasiti vodom. Raditi u svemu prema važećim propisima i standardu SRPS. Potrebe horizontalne i vertikalne armirano-betonske serklaže raditi od armiranog betona C25/30, u potrebnoj oplati. Vezu zida za arm. betonske zidove ili stubove izvesti u svemu prema prema opšte tehničkim uslovima. Po završenom zidanju spojnice očistiti do dubine 2cm radi boljeg prijanjanja maltera. |
|  | Dimenzija serklaža 20/20cm, C25/30. Armirati sa 4ø14mm, uzengije 6/20 u potrebnoj oplati. Pri vrhu zidove povezati sa AB konstrukcijom. Obračun po m2 sa serklažima i oplatom. |
|  | U cenu ukalkulisati i serklaže (armatura, beton, oplata) i zidarsku skelu. Obračun po m3, gotovog zida prema opisu. |
|  |  | m3 | 9.10 | x |  | = |  |
|  | SVEGA ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
|  | MOLERSKO- FARBARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
|  | Napomena: U cenu molersko farbarskih radova ukalkulisati potrebnu radnu skelu. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Bojenje zidova poludisperzivnom bojom sa gletovanjem. Bojiti do postizanja ravnomernog i čistog tona. Malterisane zidove, betonske i gips površine prethodno izravnati gletovanjem. U cenu ukalkulisati bojenje u više boja a prema projektu. |
|  | Obračun po m2 sa gletovanjem. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 1500 | x |  | = |  |
|  | MOLERSKO- FARBARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZNI ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Nabavka, transport i postavljanje ploča termo i zvučne izolacije od kamene vune (min. 120kg/m3) u tavanu, d=20 cm. U cenu uračunati svi potrebni radovi, transport, potreban materijal i spojna sredstva za izvođenje opisane pozicije. Obračun po m2. |
|  |  | m2 | 431.90 | x |  | = |  |
| 10 | Nabavka materijala, transport i postavljanje parne brane tipa ,, Knauf insulation LSD 35" ili ekvivalentno ispod termoizolacije u tavanu. Postaviti parnu branu direktno ispod termoizolacije .Sve preklope, kao i oštećenja nastala usled rukovanja zaptivaju se LDC Solifit trakom. U cenu uračunato i postavljanje paropropusne-vodonepropusne folije iznad termoizolacije tipa "Tyvek " li sl. U cenu uračunati sve potrebne radove, transport, potreban materijal i spojna sredstva za izvođenjeopisane pozicije. Obračun po m2. |
|  |  | m2 | 431.90 | x |  | = |  |
|  | SVEGA RAZNI ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| VI | TESARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Izrada krovne konstrukcije od suve čamove rezane građe I klase, u svemu prema projektu, detaljima i propisima za tesarske radove. Uraditi sve propisane tesarske veze elemenata krovne konstrukcije i ojačanja od flah gvožđa, kotvi, zavrtnjeva, klamfi i slično. Složeni krov. Mere uzeti na licu mesta. Obračun po m2 horizontalne projekcije krova. |
|  |  | m2 | 453.00 | x |  | = |  |
| 12 | Nabavka materijala i letvisanje krova letvama 30/50mm, na razmaku od 30-50 cm u zavisnosti od tipa crepa za jednostruko pokrivanje crepom 26x41,5cm ili sl. Letvisanje izvesti suvim, pravim i kvalitetnim jelovim letvama, optimalne dužine. Mere uzeti na licu mesta. Obračun po m2 kose površine krova. |
|  |  | m2 | 523.00 | x |  | = |  |
| 13 | Nabavka materijala i letvisanje krova kontra letvama 50/60mm, na razmaku od 50 cm za formiranje ventilacionog prostora. Letvisanje izvesti suvim, pravim, i kvalitetnim jelovim letvama optimalne dužine. Letve mestimično razmaći na nastavcima za prolaz vazduha iz jednog polja u drugo sa kosim zasekom krajeva. Mere uzeti na licu mesta. Obračun po m2 kose površine krova. |
|  |  | m2 | 523.00 | x |  | = |  |
| 14 | 4. Nabavka i ugradnja sušene čamove daske d=2.4cm -podaščavanje krovne konstrukcije prikivanjem za rogove od čamove građe. Upoziciju je uračunata nabavka i postavljanje krovne folije tipa "Tyvek ", " Dorken " ili sl., na postojeću osnovnu krovnu konstrukciju. Mere uzeti na licu mesta. Obračun po m2 kose površine krova. |
|  |  | m2 | 523.00 | x |  | = |  |
| 15 | Nabavka, transport i podaščavanje tavana, postavljanje OSB ploče d=1,8 cm kao završnu podnu oblogu preko tremoizolacije, zbog eventualnih hodanja i intervencija na krovu. Mere uzeti na licu mesta.Obračun po m2 po opisu. |
|  |  | m2 | 340.00 | x |  | = |  |
|  | TESARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
|  | POKRIVAČKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 1.Pokrivanje krova standardnim crepom 26x41,5 cm I klase, na letvama. Crep mora biti ravan, neoštećen i kvaltetan. Postavljen je na podužne i poprečne letve (5/5cm) i daščanu oplatu 2,4cm (sa postavljanjem krovne paropropusne -vodonepropusne folije tipa "Tyvek","Dorken" ili sl.), na postojeću osnovnu krovnu konstrukciju, sa svim potrebnim fazonskim elememtima za pokrivanje slemena, grbina i ivičnim crepovima. Obračun je po m2 površine krova, po opštem opisu za pokrivačke radove. Sve mere uzeti na licu mesta. |
|  |  | m2 | 523.00 | x |  | = |  |
| 17 | 2. Izrada i postavljanje tačkastih snegobrana od gotovih fazonskih elemenata u cik -cak rasporedu na približno 60 cm razmaka u dva reda. Obračun po kom, po opisu i propisu za pokrivačke radove. Sve mere uzeti na licu mesta. |
|  |  | kom | 383.00 | x |  | = |  |
| 18 | 3.Nabavka materijala i pokrivanje ravnih neprohodnih krovova u sledećim slojevima : |
|  | -izravnavajući sloj d=3cm |
|  | -Parna brana: bitumenska traka sa ALU folijom d=0,5cm (950kg/m3). Parnu branu postaviti sa preklopom od 5cm a spojevi zaptiveni |
|  | - Termoizolacija d=20cm – ekstrudirani polistiren - 35kg/m3; ravnomerne gustine po celoj debljini ploče, za toplotnu, zvučnu zaštitu. Na parnu branu postaviti ploče ekstrudiranog polistirena tezine 35kg/m³, koje se polažu u više slojeva: ploče gornjeg sloja moraju da budu smaknute za polovinu ploče u odnosu na ploče donjeg sloja, i po dužini i po širini. tj. spojevi ploča gornjeg i donjeg sloja ne smeju da se podudaraju. |
|  | - Sloj za pad: Preko sloja termoizolacije postaviti dva sloja PE folije i izraditi sloj za pad od lako betona minimalne debljine dmin=3cm kao zaštitu izolacije. Mikroarmiranje betonskog sloja za pad, makro sintetičkim, strukturnim vlaknima dužine 54 i ekvivalentnog promera 0,342mm, u količini od 1,5kg/m3 betona. |
|  | Zatezna čvrstoća vlakana je 620-758 MPa, a Modul elastićnosti 4,7GPa. Vlakna treba da su u skladu sa regulativama ASTM C-1116. Vlakna se mešaju u betonskoj bazi sa suvim komponentama pre dodavanja vode 3-5 minuta, ili se mešaju direktno u mikseru u gotovoj smesi betona, pri maksimalnoj brzini miksera u vremenu od 5-10minuta. |
|  | - Geotextila 300gr kao separacionog sloja. |
|  | - Horizontalna hidroizolacija. Nabavka materijala i postavljanje hidroizolacione membrane d=1,5mm na ravnom krovu. Hidroizolacionu membranu na bazi PVC-a sa ojačanjem od poliesterske mrežice, postaviti i mehanički fiksirati za podlogu, sa preklopom od 10cm. Mehaničko fiksiranje membrane izvesti vijcima i tiplovima, odgovarajuće dužine. Spajanje membrane izvesti varenjem toplim vazduhom. Hidroizolaciona membrana sive boje, treba da bude proizvedena ekstruzijom, sa zatvorenim ivicama, bez mogućnosti pojave kapilarne vlage i mora biti takvih osobina da se može koristiti za sve ostale radove (uključujući i detalje). |
|  | Hidroizolaciona membrana treba biti otporna na mikroorganizme, bez prisustva kadmijuma i stabilizatora na bazi olova, debljine 1,5 mm, otporna na izloženost UV zracima prema DIN EN 1297, otpornost na izloženost vatri prema DIN V ENV 13501-1 Broof(t1), inpregnirana sa tkaninom od staklenih vlakana. Optpornost na cepanje spoja prema DIN EN 12316-2 (N/50 mm) ≥300, otpornost na odvajanje spoja prema DIN EN 12317/2 (N/50 mm)≥800, zatezna sila prema DIN EN 12311-2 (N/50 mm)≥1100, izloženost prema eksternoj vatri DIN V ENV 1187 - Broof(T1), otpornost na udar DIN EN 12691 (metoda A i metoda B) - mm ≥600, otpornost na statičko opterećenje DIN EN 12730 . metoda B ( kg)≥20, otpornost na cepanje ekserom DIN EN 13859-1 (N)≥400. |
|  | U cenu ukalkulisati potrebna preklapanja, obradu oko svih prodora i slivnika. |
|  | U cenu uračunati sve pobrojane slojeve.Obračun po m² horizontalne projekcije, komplet prema opisu. |
|  | Nabavka materijala i izrada - povijanje slojeva ravnog krova oko nazidaka. Oznaka u projektu krova RK3 |
|  | U svemu se pridržavati projekta i detalja iz projekta. |
|  | - Parna brana ravnih krovova povijena u debljini horizontalne termoizolacije krova: bitumenske trake sa AL folijom d=0,5cm. Obračun po m², komplet prema opisu. |
|  | - Termoizolacija d=20cm – ekstrudirani polistiren - 35kg/m3. Obračun po m², komplet prema opisu. |
|  | - Vertikalna hidroizolacija: Pre postaljanja hidroizolacije postaviti sloj Geotextila 300gr kao separacionog sloja. Hidroizolacija - hidroizolaciona PVC membrana, debljine 1,5mm. Ostali opis hidroizolacione membrane isti kao stavka 03-01. |
|  | Svi spojevi parapetnog zida i horizontalne površine krova trebaju biti spojeni ogaonim lajsnama od galvanizovanog čelika, debljine 0,6cm, dimenzija 5x5cm, sa jednom stranom lameliranom od hidroizolacionog materijala spremnog za zavarivanje membrane. Za sve ugaone i ivične lajsne zavariti hidroizolacionu membranu i obezbediti potpuno zaptivanje krova. U cenu pozicije uračunati izradu i obrada oko svih prodora, potrebna preklapanja. U cenu uračunati sva ojačanja i profile za učvršćivanje hidroizolacije prema tehnologiji i specifikaciji proizvođača. |
|  | Hidroizolaciona membrana PVC se povija preko nadzidka a preko OSB ploče. Obračun po m² razvijene površine , komplet prema opisu. |
|  | U cenu je uračunata predhodna priprema kompletne površine na kojoj se izrađuje ravan krov |
|  |  | m1 | 105.00 | x |  | = |  |
|  | POKRIVAČKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| IX | LIMARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 1. Izrada i montaža ležećih olučnih horizontala, dim. 12/12cm, od čeličnog plastificiranog lima u boji po naknadnom odabiru investitora, d=0.75 cm. Oluke spajati pop nitnama u boji oluka, jednoredno sa maksimalnim razmakom 3cm i zalepiti silikonom. Držače oluka izraditi od plastificiranog flaha u boji oluka, 25x5mm i nitovati sa prednje strane oluka pop nitnamamu istoj boji na razmaku do 80 cm. U cenu uračunati sve potrebne radove, transport, potreban materijal i spojna sredstva za izvođenje opisane pozicije. Obračun po m1 oluka po opisu. |
|  |  | m1 | 111.20 | x |  | = |  |
| 20 | 2. Izrada i montaža vertikalnih oluka, od čeličnog plastigiciranog lima u boji po boji po odabiru investitora, d=0.75mm, dim.10/12cm, r.š.do 50 cm.Oluke spajati pop nitnama u boji oluka, jednoredno sa maksimalnim razmakom 3cm i zalepiti silikonom. Držače oluka izraditi od plastificiranog flaha u boji oluka, 25x5mm i nitovati sa prednje strane oluka pop nitnama u istoj boji na razmaku do 80 cm. U cenu uračunati sve potrebne radove, transport, potreban materijal i spojna sredstva za izvođenje opisane pozicije. Obračun po m1 oluka po opisu. |
|  |  | m2 | 105.50 | x |  | = |  |
| 21 | 3. Izrada i montaža limenih vodokotlića, na prelazu iz olučnih horizontala u vertikale, od plastificiranih čeličnih limova u boji pa naknadnom odabiru projektanta d=0.75mm, razvijene širine oko 100 cm, sa svim potrebnim opšivkama. U cenu su uračunati sve potrebne radove, transport, potreban materijal i spojna sredstva za izvođenje opisane pozicije. Obračun od kom po opisu. |
|  |  | kom | 8.00 | x |  | = |  |
| 22 | 4. Opšivanje na krovu prodora dimnjaka vršiti plastificiranim čeličnim limom d=0.60mm,r.š. do 50 cm. Spojna sredstva su samourezujući vijci sa silikonskom vodonepropusnom podloškom u boji lima. Sve spojeve popuniti- zaliti trajno elastičnim vodonepropusnim poliuretanskim silikonom tipa "Sikaflex 11FC"ili slično. Obračun po m1 opšiva po opisu. |
|  |  | m1 | 8.80 | x |  | = |  |
| 23 | 5. Opšivanje uvala, iksni, novim plastificiranim čeličnim limom d=0.60 mm, r.š. do 50 cm. Spojna sredstva su samourezujući vijci sa silikonskom vodonepropusnom podloškom u boji lima. Sve spojeve popuniti- zaliti trajno elastičnim vodonepropusnim poliuretanskim silikonom tipa "Sikaflex 11FC" ili slično. Obračun po m1 opšiva po opisu. |
|  |  | m1 | 13.40 | x |  | = |  |
|  | LIMARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
|  | Razni radovi |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 1. Pre početka radova na fasadi potrebno je sa nje skinuti kilma uređaje, sva osvetljenja, kamere, table sa namenom objekta i ostale stvari koje ometaju izvođenje radova. Takođe sve strujne i telefonske kablove ispod krovne konstrukcije kao i antene na krovu demontirati. Sve skinute stvari pažljivo odložiti na mesto koje odredi investitor. U poziciju je uračunata ponovna montaža istih, vraćanje u prvobitni položaj, nakon završetka svih radova na fasadi. |
|  |  | pauš |  |  |  |  |  |
| 25 | 2. Završno čišćenje građevinskog šuta oko objekta, sa odvozom na deponiju. Obračun po m2 očišćene površine. |
|  |  | m2 | 100.00 | x |  | = |  |
| 26 | Izrada pune armirano betonske ploče debljine 12 cm na delu uklonjene kule iznad male sale. U cenu uračunati potrebnu skelu, nabavka i ugradnja armaturu i betona i negu betona. Obračun po m2 |
|  |  | m2 | 20.00 | x |  | = |  |
|  | Razni radovi |  |  |  |  |  |  |

|  | Opis materijala i radova | JM | Kol. | Cena/JM DIN | UKUPNO DIN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Napomena: |  |  |  |  |
|  | * Ukoliko su konkretne firme ili proizvodi određenih proizvođača navedeni u okviru predmerskih opisa, dati su samo kao merilo nivoa zahtevanog kvaliteta i na sve takve pozicije odnosi se napomena "POMENUTI PROIZVOĐAČ/PROIZVOD" ILI EKVIVALENT |  |  |  |  |
|  | * Za sve pozicije uključena je isporuka, transport i montaža opreme i materijala. |  |  |  |  |
|  | * Cene su iskazane bez PDV-a |  |  |  |  |
|  | MAŠINSKI RADOVI - GREJANJE, HLAĐENJE I VENTILACIJA VIŠENAMENSKE SALE |
|  | DEMONTAŽA POSTOJEĆE OPREME |  |  |  |  |
|  | Demontaža postojeće termotehničke najvećim delom ventilacione opreme objekta Ustanova kulture ,,Remezijana” u Beloj Palanci,ul. Srpskih Vladara br.52, komplet sa iznošenjem i odlaganjem van objkta na mestu koje oderedi i nvestitor. Opremu pažljivo demontirati i odlagati kako se ne bi oštetila jer se neka oprema ponovo montira. Neophodno je da izvođač pre davanja ponude i nabavke opreme izvrši obilazak i upozna se sa objektom. Demontira se sledeća oprema: |  |  |  |  |
| 1 | Demontaža termoventilacione opreme velike višenamenske sale (ventilatori, grejači, filteri, ventilacioni kanali, cevovodi, armatura i sl.) orjentacione težine 1800 kg. Postojeći sistem je izveden za protok vazduha od oko 14230 m3/h. Komplet sa razvezivanjem elektropotrošača. | komplet | 1 |  |  |
| 2 | Demontaža termoventilacione opreme disko kluba (ventilatori, grejači, filteri, ventilacioni kanali, cevovodi, armatura i sl.) orjentacione težine 700 kg. Komplet sa razvezivanjem elektropotrošača.Postojeći sistem je izveden za protok vazduha od oko 2000 m3/h. Ovaj sistem se ponovno montira nakon montaže velike komore za salu. Izmena pozicije i mesta priključka usaglasiti sa investitorom.Ukupna cena demontaže i ponovne montaže | komplet | 1 |  |  |
| 3 | Demontaža termoventilacione opreme male sale (ventilatori, grejači, filteri, ventilacioni kanali, cevovodi, armatura i sl.) orjentacione težine 800 kg. Komplet sa razvezivanjem elektropotrošača.Postojeći sistem je izveden za protok vazduha od oko 2500 m3/h. Ovaj sistem se ponovno montira nakon montaže velike komore za salu. Izmena pozicije i mesta priključka usaglasiti sa investitorom.Ukupna cena demontaže i ponovne montaže | komplet | 1 |  |  |
| 4 | Demontaža termoventilacione opreme hola (ventilatori, grejači, filteri, ventilacioni kanali, cevovodi, armatura i sl.) orjentacione težine 1000 kg. Komplet sa razvezivanjem elektropotrošača.Postojeći sistem je izveden za protok vazduha od oko 6000 m3/h.Ovaj sistem se ponovno montira nakon montaže velike komore za salu.Izmena pozicije i mesta priključka usaglasiti sa investitorom.Ukupna cena demontaže i ponovne montaže | komplet | 1 |  |  |
| 5 | Demontaža rešetke za svež vazduh: |  |  |  |  |
|  | 1400 x 1000 | kom | 1 |  |  |
|  | 700 x 1000 | kom | 1 |  |  |
|  | Napomena: Obavezno je čišćenje i dezinfekcija ventilacionih kanala koji se demontiraju pa ponovo montiraju kao i kanala koji se ne demontiraju a ostaju u funkciji. |  |  |  |  |
|  |  |  | Ukupno I: |  |  |
| II | VENTILACIJA, GREJANJE I HLAĐENJE VIŠENAMENSKE SALE |  |  |  |  |
| 1 | Dovodno - odvodna modularna klima komora za unutrašnju ugradnju Tehnicke karakteristike date su u Prilogu. Proizvodnja "Racionalizacija energije" sastava UP+FB+VO+M1+RP+P6+DR+ DR+FB+RP+M1+GB+HV+VU ili slično. |  |  |  |  |
|  | Konstrukcione karakteristike uređaja su: |  |  |  |  |
|  | * komora je sastavljena iz okvira, poklopaca i kontrolnih vrata. |  |  |  |  |
|  | * okviri su izrađeni od toplotno izolovanih Al profila i pod pritiskom livenih ugaonih elemenata |  |  |  |  |
|  | * poklopci i kontrolna vrata izrađeni su od duplog pocinkovanog lima sa međuizolacijom |  |  |  |  |
|  | * klima uređaj je postavljen na noseći okvir samonoseće konstrukcije od pocinkovanog profila, opremljen sa nožicama i gumenim prigušivačem vibracija. |  |  |  |  |
|  | * klima komora je opremljena fleksibilnim priključcima sa prirubnicama i ugrađenom zaptivnom trakom. |  |  |  |  |
|  | * komora je opremljena sifonima za odvod kondenzata |  |  |  |  |
|  | * ventilatorska jedinica sa ugrađenim slobodno rotirajućim ventilatorom sa dvostranim usisivanjem vazduha u spiralnom kucištu. Komplet sa frekventno regulisanim motorima. |  |  |  |  |
|  | Klima komora se sastoji od sledećih sekcija: |  |  |  |  |
|  | * Sekcije potisnog ventilatora V=14500m3/h, ekst. napor 350 Pa, komplet sa frekventnim regulatorom brzine obrtanja. |  |  |  |  |
|  | * Sekcije odsisnog ventilatora V=14500m3/h, ekst. napor 250 Pa, komplet sa frekventnim regulatorom brzine obrtanja. |  |  |  |  |
|  | * Sekcije rekuperatora: pločasti oznake FI AL 12 N 1530 L 1 AE SM ABBP340 sa obilaznim vodom. Povrat toplote zima: Qrpg (kW) = 95,9; leto: Qrph (kW) = 21 |  |  |  |  |
|  | * Sekcije grejača oznake: HW 030132 / 1350 – 37 RL – 2 R – 12 K ( 1175 ) Q=118 kW pri 80/60 oC |  |  |  |  |
|  | * Sekcija hladnjaka oznake KW 030132 / 1350 – 37 RL – 5 R – 33 K ( 1175 ), , Qh=93 kW pri temp. vode 7/12 oC |  |  |  |  |
|  | * Filterske sekcije na usisu i potisu sa vrećastim filterima klase G4. Ukoliko je potrebna manja dužina klima komore zbog smeštaja mogu se ugraditi u klima komoru i kasetni filteri iste klase. |  |  |  |  |
|  | * jedinica za mešanje |  |  |  |  |
|  | * Pre naručivanja obavezno je proveriti strane posluživanja i gabarite opreme kao i usklađenost gabarita sa raspoloživim prostorom. Priložena je skica klima komore i karakteristike pojedinih sekcija klima komore |  |  |  |  |
|  | * U cenu uključiti obavezan nadzor nad montažom klima komore od strane isporučioca, i izdavanje protokola. |  |  |  |  |
|  | * Za sve filtere isporučiti po jedan komplet rezervnih uložaka. |  |  |  |  |
|  | Orijentaciona težina klima komore je 2300 kg |  |  |  |  |
|  | * U cenu uključiti i odgovarajuće elemente automatske regulacije |  |  |  |  |
|  | * Ukoliko elemente automatike i elektro komandni oramar ne isporučuje proizvođač komore neophodno je usaglasiti istu sa projektantom | komplet | 1 |  |  |
| 2 | Protiv požarne klapne atestirane vatrootpornosti 90 min sa elektromotornim pogonom, termičkim okidačem i krajnjim prekidačima, proizvod VIS Company, PK - MKM, sledećih veličina: |  |  |  |  |
|  | *1000x600x385 | komplet | 1 |  |  |
| 3 | Plafonski vrtložni anemostati, proizvod Klima oprema ili sl, komplet sa plenumskom kutijom i regulatorom protoka, sledećih tipova i veličina. |  |  |  |  |
|  | * DVF-O-600-A-H , priključna kutija UPK2 | komplet | 6 |  |  |
|  | * DVV - 400 - T - OZ - H - 313 - Z ,sa termoregulatorom, priključna kutija UPK2 | komplet | 13 |  |  |
|  | Regulacione žaluzine na glavnim odvajanjima kanala |  |  |  |  |
|  | * RŽ 700x400 | kom | 2 |  |  |
|  | U cenu uračunati puštanje i kalibriranje sistema regulacije od strane stručnog lica isporučioca opreme. |  |  |  |  |
| 4 | Odsisne rešetke, jednoredne komplet sa regulatorom protoka proizvod Klima oprema tipa OAH ili odgovarajuće, sledećih tipova i veličina. |  |  |  |  |
|  | QAH 1-L 525x325 | kom | 4 |  |  |
| 5 | Savitljive cevi izrađene od laminiranog aluminijuma, ojačanog sa čeličnom žicom, termoizolovane,namenjena za priključivanje distributivnih elemenata na vazdušne kanale, kompletno sa materialom za montažu i zaptivanje. Dimenzije cevi su: |  |  |  |  |
|  | * Ø 315 mm | m | 21 |  |  |
|  | * Ø 160 mm | m | 10 |  |  |
| 6 | Pravougaoni kanali izrađeni od pocinkovanog lima sa svim materijalom za spajanje, zaptivanje, vešanje, ukrućenje i slično. U cenu uključiti materijal za falceve, regulacione klapne, kutije za rešetke, redukcije, usmerivače, plenume i slično. Koristiti sledeće debljine lima zavisno od dimenzije duže strane kanala: |  |  |  |  |
|  | * od 301 do 750 mm, debljina lima je 0,8 mm |  |  |  |  |
|  | * od 751 do 1000 mm debljina lima je 1,0 mm |  |  |  |  |
|  | * od 1001 do 2000 mm debljina lima 1,25 mm | kg | 1970 |  |  |
| 7 | Izolacija dovodnih kanala i kanala za dovod svežeg vazduha paronepropusnom izolacijom u pločama na bazi sintetičkog kaučuka tip Armstrong AC debljine 19 mm. Uračunati materijal za lepljenje i spajanje. | m2 | 190 |  |  |
| 8 | Izolacija odsisnih kanala paronepropusnom izolacijom u pločama na bazi sintetičkog kaučuka tip Armstrong AC debljine 9 mm. Uračunati materijal za lepljenje i spajanje. | m2 | 60 |  |  |
| 9 | Protiv požarna zaštita čeličnih pocinkovanih kanala i to kanala za ubacivanje i odsis vazduha za klimatizaiju, od PP klapni do prodora kroz krovnu ploču, u skladu sa SRPS EN 1366-1 (“Ispitivanje otpornosti na požar servisnih instalacija — Deo 1: Kanali”) materijalom vatrootpornosti 1,5h, komplet sa materijalom za spajanje, učvršćivanje, oslanjanje i nošenje, u svemu prema priloženoj grafičkoj dokumentaciji i uputstvima isporučioca vatrootpornog materijala. Komplet sa zaštitom od spoljnih atmosferskih uticaja (deo kanala koji se štiti je napolju-na krovu) oblaganjem aluminijumskim limom debljine 1 mm, i zaštitom spojeva od prodora vlage. |  |  |  |  |
|  | površina za oblaganje | m2 | 20 |  |  |
| 10 | Dodatni materijal za vešanje kanala o konstruktivne elemente objekta (profilisano gvožđe), uključujući sitan montažni materijal. Minizirano i obojeno. | kg | 250 |  |  |
| 11 | Sitni potrošni materijal. | komplet | 1 |  |  |
| 12 | Zaštitne ventilacione rešetke (protiv-kišne žaluzine) proizvodnje "AEROGRAMMI" ili sl.Kompletno sa montažnim materialom za montažu na kanal ili zid |  |  |  |  |
|  | * BN 1500x1500 | kom. | 1 |  |  |
|  | * BN 1000x1200 | kom. | 1 |  |  |
|  |  |  | Ukupno II: |  |  |
|  | III PRIPREMA MEDIJUMA ZA GREJANJE I HLAĐENJE, ČELIČNI CEVNI RAZVOD, OPREMA I ARMATURA |  |  |  |  |
| 1 | Isporuka i ugradnja agregata-toplotne pumpe sa Iinverterskim skrol kompresorom proizvod kompanije "Midea" ili sl.. Agregat je na jedinstvenom postolju na kome je i komandni elektro orman. Opremljen je uređajem za termičku zaštitu motora kompresora, pod/nad naposkom zaštitom, protočnim prekidačem i gumenim amortizerima za oslanjanje. Komplet sa hidro modulom (sigrnosnom i zapornom armaturom, zastavičastim prekidačem protoka, cirkulacionom pumpom, ekspanzionom posudom, baferom, cevnim gumenim kompenzatorom i sl). Ovaj model nema potrebu za dodatnim bafer tankom. Može da greje i pri spoljašnjoj temperaturi od – 15 C. Isporučuje se sa dopunskim kontrolerom za daljinsko upravljanje i sa elektro grejačem na isparivaču. Osnovne tehničke karakteristike : |  |  |  |  |
|  | Rashladni kapacitet : Qhl = 83 Kw ( ts = 35 C, etilen glycol 30 % , voda 7 / 12 C ) |  |  |  |  |
|  | Grejni kapacitet : Qgr = 90 Kw ( ts = 7 C, ethilen glycol 30 %, voda 40 / 45 C ) |  |  |  |  |
|  | rashladni fluid HFC 410A |  |  |  |  |
|  | dim. agregata (dxšxv) = 3,220x1,095x1,513 mm |  |  |  |  |
|  | težina agregata G=710 kg |  |  |  |  |
|  | tip: Midea MC-SU90-RN1L | komplet | 1 |  |  |
| 2 | Cirkulacione pumpe proizvod Wilo (grejač klima komore), sa prirubnicama, kontraprirubnicama i prirubničkim spojem, sledećih karakteristika: |  |  |  |  |
|  | * tip TOP-S 40/7 3~ PN 10 |  |  |  |  |
|  | * Gw = 5.7 m3/h, |  |  |  |  |
|  | * H = 45 kPa, | komplet | 1 |  |  |
| 3 | Zaporne klapne ("butterfly" ventili) sa prirubnicama, kontraprirubnicama i prirubničkim spojevima. |  |  |  |  |
|  | * DN50, NP6 | komplet | 6 |  |  |
|  | * DN80, NP6 | komplet | 5 |  |  |
| 4 | Hvatači nečistoće sa prirubnicama, kontraprirubnicama i prirubničkim spojevima. |  |  |  |  |
|  | * DN50, NP6 | komplet | 1 |  |  |
|  | * DN80, NP6 | komplet | 1 |  |  |
| 5 | Nepovratni ventil sa prirubnicama, kontraprirubnicama i prirubničkim spojevima: |  |  |  |  |
|  | * DN50, NP6 | komplet | 1 |  |  |
| 6 | Ventili za hidrauličko balansiranje sa proporcionalnom karakteristikom prigušenja, sa mernim priključcima na instrument za podešavanje protoka, Stavka obvezno uključuje jednokratno podešavanje protoka pomoću originalnog mernog instrumenta, i izradu zapisnika o postignutim protocima. Ventili su sa priključkom na prirubnicu, proizvod "TA Hydronics" - IMI International, tip STAF, PN 16 ili sl. |  |  |  |  |
|  | * DN50, NP6 | komplet | 1 |  |  |
|  | * DN80, NP6 | komplet | 1 |  |  |
| 7 | Slavina za punjenje-pražnjenje sa priključkom za gumeno crevo |  |  |  |  |
|  | * DN15 | kom | 5 |  |  |
|  | * DN20 | kom | 2 |  |  |
| 8 | Kuglasti ventili sa navojnim spojem |  |  |  |  |
|  | * DN15, NP6 | kom | 4 |  |  |
| 9 | Gumeni amortizeri sa prirubnicama, kontraprirubnicama i prirubničkim spojevima, (montiraju se na priključcima iza cirkulacionih pumpi i izlazu iz čilera), sledecih dimenzija: |  |  |  |  |
|  | * DN80 | kom | 2 |  |  |
| 10 | Manometar (Ø 100 mm), sa trokrakom slavinom za merno podrucje: |  |  |  |  |
|  | * 0 - 6 bar | komplet | 3 |  |  |
| 11 | Termometar, industrijske klase tačnosti 1,6, mehanički, bimetalni, u kućištu prečnika 60-80 mm, dužina čaure 50-55 mm, R1/2", opsega: |  |  |  |  |
|  | * 0-60oC | kom | 4 |  |  |
|  | * 0-100oC | kom | 2 |  |  |
| 12 | Komplet za odzračivanje instalacije koji se sastoji od: |  |  |  |  |
|  | * odzračnog lonca NO150, H=250mm |  |  |  |  |
|  | * kuglastog ventila dimenzije 1/2" |  |  |  |  |
|  | * čelične cevi  1/2" prosečne dužine 3 m. |  |  |  |  |
|  | Minizirano i obojeno | komplet | 4 |  |  |
| 13 | Priključci za merenje diferencijalnog pritiska koji se sastoji od: |  |  |  |  |
|  | * kuglaste slavine 1/2" kom 2 |  |  |  |  |
|  | * redukcionog čepa 1/2" - 1/4" |  |  |  |  |
|  | * čelične cevi 1/2" dužine 100 mm |  |  |  |  |
|  | Komplet se postavlja na čelični cevovod na mestima naznačenim na tehnološkoj šemi. Minizirano i obojeno. | komplet | 1 |  |  |
| 14 | Priključci za ugradnju termometara, manometara, elemenata automatske regulacije. Priključke izraditi od čelične cevi 1/2" dužine 100 mm, sa mufom 1/2" i čepom 1/2". Miniziran i obojeno. | komplet | 9 |  |  |
| 15 | Crne čelične srednjeteške navojne i bešavne cevi (DIN 2440 i DIN 2448) uključujući cevne lukove, materijal za zavarivanje, spajanje, zaptivanje, vešanje, fiksne i klizne tačke i ostalo. Dimenzije cevi su: |  |  |  |  |
|  | * Ø 21,3x2,65 | m | 12 |  |  |
|  | * Ø 60,3x2,9 | m | 28 |  |  |
|  | * Ø 88,9x3,2 | m | 42 |  |  |
| 16 | Miniziranje cevi i pribora za vešanje u dva premaza. | m2 | 22 |  |  |
| 17 | Izolacija cevi tople vode mineralnom vunom u plaštu od aluminijskog lima debljine 0,6 mm. Debljine izolacije iznose: |  |  |  |  |
|  | * za cevovode do DN50, 30 mm | m2 | 16 |  |  |
|  | * za cevovode preko DN50, 40 mm | m2 | 5 |  |  |
|  | Izoluju se svi cevovodi za grejanje izuzev cevovoda za odmuljivanje, pražnjenje i odzračnih vodova. |  |  |  |  |
| 18 | Bojenje čeličnih cevi, pribora za vešanje i konstruktivnog dela armatura lakom u dva premaza. | m2 | 3 |  |  |
| 19 | .Izolacija cevovoda i sitne opreme (merni instrumenti i slično), paronepropusnom izolacijom na bazi sintetičkog kaučuka tip Armstrong AC debljine 19 mm. Uračunati materijal za lepljenje i spajanje.Preko ove izolacije uraditi zaštitu od Al lima (važi za sve izolacije koje se nalaze spolja), |  |  |  |  |
|  | * DN80 | m | 28 |  |  |
| 20 | Montaža regulacionih trokrakih ventila po predmeru iz poglavlja "Automatska regulacija". | kom | 2 |  |  |
| 21 | Isporuka i punjenje rashladne instalacije mešavinom vode i glikola. Približna zapremina mešavine koja obezbeđuje zaštitu od smrzavanja instalacije do -25oC je 250 lit. | lit | 250 |  |  |
| 22 | Dodatni materijal za vešanje cevovoda o konstruktivne elemente objekta (profilno gvožđe), uključujući sitan montažni materijal. Minizirano i obojeno lakom u dva premaza. | kg | 150 |  |  |
| 23 | Sitni potrošni materijal. | komplet | 1 |  |  |
|  |  |  | Ukupno III: |  |  |
| IV | ELEMENTI AUTOMATSKE REGULACIJE KLIMA KOMORE |  |  |  |  |
| 1 | Mikroprocesorski regulator sa softverom za lokalnu regulaciju: * kućište za ugradnju u elektroorman * tastatura za unos postavnih vrednosti * displej za prikaz merenih i postavnih vrednosti * led indikacija tip: MR 5205/R | pauš | 1 |  |  |
| 2 | Kanalni senzor temperature: * merni opseg :( -40... +60)°C * merni element: 2k2 (25°C) *dužina pipka: 220 mm tip: KTS-1 | pauš | 4 |  |  |
| 3 | Senzor kvaliteta vazduha (senzor koncentracije CO2) tip: SCO2 | pauš | 1 |  |  |
| 4 | Diferenc. presostat za vazduh sa priborom: * regulaciono područje: 50...500 Pa tip: DPV-500 | pauš | 4 |  |  |
| 5 | Termostat za zaštitu od smrzavanja: * regulacioni opseg -10... +12°C * dužina kapilare 6 m * tip reseta: automatski tip: TMR-6/A | pauš | 1 |  |  |
| 6 | Elektromotorni pogon žaluzina * obrtni moment 20 Nm * napajanje: 24V / 50Hz tip: FSM 24 A | pauš | 3 |  |  |
| 7 | Elektromotorni pogon žaluzina * obrtni moment 20 Nm * napajanje: 24V / 50Hz * potenciometar za povratni sign. položaja tip: FSM 24 A/P | pauš | 1 |  |  |
| 8 | Trokraki regulacioni ventil nazivni pritisak: PN16 * karakteristika:jednakoprocentna * povezivanje: prirubnicama * max. temperatura fluida: 140°C DN 50; Kvs=31 m3/h tip: TV-050/31 | pauš | 1 |  |  |
| 9 | Trokraki regulacioni ventil nazivni pritisak: PN16 * karakteristika:jednakopro,centna * povezivanje: prirubnicama * max. temperatura fluida: 140°C DN 40; Kvs=12 m3/h tip: TV-040/12 | pauš | 1 |  |  |
| 10 | Elektromotorni pogon ventila * napajanje: 24V AC/30 VA * vođenje: trotačkasto * max. sila: 1000N * max. hod: 45mm tip: EPV 3V | pauš | 2 |  |  |
| 11 | Isporuka i ugradnja elektro ormana . U orman se ugrađuje sva neophodna oprema za napajanje, zaštitu, upravnjanje i praćenje rada termotehničke opreme tople komore. Stepen mehaničke zaštite ormana IP54. | kom | 1 |  |  |
| 12 | Isporuka, polaganje i povezivanje energetskih i signalnih kablova od ormana do opreme velike komore. | kpl | 1 |  |  |
| 13 | Tehnička dokumentacija, elektro-šeme i uputstvo za rukovanje, nadzor pri montaži i puštanju u rad | kom | 1 |  |  |
|  |  |  | Ukupno IV: |  |  |
| V | PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |
| 1 | Radovi na pripremi, otvaranju i zatvaranju gradilišta, smeštaj i osiguranje radnika i objekta. | pauš | 1 |  |  |
| 2 | Transportni troškovi za prevoz ljudi i opreme | pauš | 1 |  |  |
| 3 | Ispitivanje postojeće i nove instalacije u skladu sa tehničkim preporukama | pauš | 1 |  |  |
| 4 | Puštanje instalacije u probni rad sa podešavanjem radnih parametara sistema, tehnički pregled i uklanjanje preostalog materijala i čišćenje gradilišta. | pauš | 1 |  |  |
| 5 | Primopredaja objekta investitoru i obezbeđenje svih potrebnih atesta za ugrađenu opremu i materijal | pauš | 1 |  |  |
| 6 | Razni nepredviđeniradovi | pauš | 1 |  |  |
|  |  |  | Ukupno V |  |  |
|  | REKAPITULACIJA |  |  |  |  |
|  | DEMONTAŽA POSTOJEĆE OPREME |  |  |  |  |
|  | VENTILACIJA, GREJANJE I HLAĐENJE VIŠENAMENSKE SALE |  |  |  |  |
|  | PRIPREMA MEDIJUMA ZA GREJANJE I HLAĐENJE, ČELIČNI CEVNI RAZVOD, OPREMA I ARMATURA |  |  |  |  |
|  | ELEMENTI AUTOMATSKE REGULACIJE KLIMA KOMORE |  |  |  |  |
|  | PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |
|  |  | SVEGA |  |
|  |  | PDV 20% |  |
|  |  | SVEGA SA PDV-om |  |

| 4.6.2. PREDMER I PREDRAČUN RADOVA ELEKTRIČNE INSTALACIJE |
| --- |
|  | Opšte napomene: Pozicije ovog predmera obuhvataju kompletnu nabavku, transport, isporuku sa potrebnim atestima i sertifikatima i montažu isporučenog i potrebnog materijala. Takođe podrazumeva povezivanje kablova na oba kraja (instalacije i uređaja), sa potrebnim merenjima, regulisanjem, isprobavanjem i puštanjem u rad kao i otklanjanjem svih eventualnih šteta tokom izvođenja radova kao i otklanjanjem nedostataka i kvarova u garantnom roku. Pozicija u predmeru podrazumeva dnevno uklanjanje otpada i šuta koji se pojavi prilikom izvođenja radova i odnošenje-odvoženje na gradilišnu deponiju ili mesto koje odredi pretstavnik investitora udaljeno do 5km. Sitan instalacioni materijal podrazumeva ugradne razvodne uzidne plastične kutije (takođe i za "Knauf"), potrebne OG razvodne kutije, luster kleme, izolir traku, kablovske obujmice, gips materijal za fiksiranje opreme, kablovske stopice, zavrtnjeve, podloške, tiiplove i drugo. Sav materijal treba da bude bez halogenih elemenata. |  |  |  |
| Napojni vodovi 1.00. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Isporuka, polaganje i povezivanje kabla N2XH-J 4x70mm2 do spratnih razvodnih ormana, polaže se u zidu ispod maltera. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | m. | 5 |  |  |
| 2. | Isporuka, polaganje i povezivanje kabla N2XH-J 4x35+25 mm2 do spratnih razvodnih ormana, polaže se u zidu ispod maltera. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | m. | 40 |  |  |
| 3. | Isporuka, polaganje i povezivanje kabla N2XH-J 5x10mm2 do spratnih razvodnih ormana, polaže se u zidu ispod maltera. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | m. | 40 |  |  |
| 4. | Isporuka, polaganje i povezivanje kabla N2XH-J 5x6mm2 do spratnih razvodnih ormana, polaže se u zidu ispod maltera. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | m. | 60 |  |  |
| Razvodni ormani 2.00. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Izrada, isporuka i ugradnja glavnog razvodnog ormana GRO. Orman mora biti u kućištu od nezapaljivih materijala ili materijala koja ne pomažu gorenje. U ormanu je ugra¦ena sledeća oprema: -1 kom. glavni prekidač AS 160 A, tropolni zaštitni niskonaponski kompakni prekidač sa elektromagnetnim daljinskim okidačem i tasterom za havarijsko isključenje -1 kom. ZUDS 25/0,5A -3 kom. automatski osigura~ C100A, prekidna moć min. 10kA -3 kom. automatski osigura~ 63A, prekidna moć min. 10kA -6 kom. automatski osigura~ 32A, prekidna moć min. 10kA -8 kom. automatski osigura~ 16A, prekidna moć min. 10kA -4 kom. automatski osigura~ 10A, prekidna moć min. 10kA -3 kom. signalne lampice 230V AC. -sav ostali sitan monta`ni materijal |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | kom. | 1 |  |  |
| 2. | Izrada, isporuka i ugradnja razvodnog ormana sprata RT-1. Orman mora biti u kućištu od nezapaljivih materijala ili materijala koja ne pomažu gorenje. U ormanu je ugra¦ena sledeća oprema: -1 kom. grebenasti prekidač 63A -1 kom. ZUDS 63/0,5A -3 kom. automatski osigura~ 32A, prekidna moć min. 10kA -25 kom. automatski osigura~ 16A, prekidna moć min. 10kA -4 kom. automatski osigura~ 10A, prekidna moć min. 10kA -sav ostali sitan monta`ni materijal |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | kom. | 1 |  |  |
| 3. | Izrada, isporuka i ugradnja razvodnog ormana RT-S, RT-1S i RT-P. Orman mora biti u kućištu od nezapaljivih materijala ili materijala koja ne pomažu gorenje. U ormanu je ugra¦ena sledeća oprema: -1 kom. grebenasti prekidač 32A -1 kom. ZUDS 63/0,3A -20 kom. automatski osigura~ 16A, prekidna moć min. 10kA -4 kom. automatski osigura~ 10A, prekidna moć min. 10kA -sav ostali sitan monta`ni materijal |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | kom. | 3 |  |  |
| 4. | Izrada, isporuka i ugradnja razvodnog ormana kotlarnice RT-K. Orman mora biti u kućištu od nezapaljivih materijala ili materijala koja ne pomažu gorenje. U ormanu je ugra¦ena sledeća oprema: -1 kom. glavni prekida~ GS 100 A, tropolni -1 kom. ZUDS 100/0,5A -3 kom. automatski osigura~ C80A, prekidna moć min. 10kA -3 kom. jednopolni kontaktor C25A, prekidna moć min. 10kA -14 kom. automatski osigura~ 16A, prekidna moć min. 10kA -3 kom. jednopolni kontaktor 10A, prekidna moć min. 10kA -9 kom. signalne sijalice -sav ostali sitan monta`ni materijal |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | kom. | 1 |  |  |
| Instalacija osvetljenja i termije 3.00. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Isporuka materijala i izrada instalacije sijaličnog mesta provodnikom tipa N2XH-J 3x1,5 mm2, prose~ne du`ine 7 m, polo`enog u zidu ispod maltera sa isporukom i ugradnjom razvodnih kutija i odgovarajućeg mikro prekida~a. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | kom. | 120 |  |  |
| 2. | Isporuka materijala i izrada instalacije monofaznog priklju~nog mesta provodnikom tipa N2XH-J 3x2,5 mm2, prose~ne du`ine 8 m, polo`enog u zidu ispod maltera sa isporukom i ugradnjom razvodnih kutija i monofazne mikro priklju~nice. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | kom. | 120 |  |  |
| 3. | Isporuka materijala i izrada instalacije trofaznog priklju~nog mesta provodnikom tipa N2XH-J 5x2,5 mm2, prose~ne du`ine 8 m, polo`enog u zidu ispod maltera sa isporukom i ugradnjom razvodnih kutija i trofazne mikro priklju~nice. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | kom. | 12 |  |  |
| 4. | Krpljenje zidova i dovođenje u prvobitno stanje. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pauš. | 1 |  |  |
| 5. | Isporuka i ugradnja PNK regala 200 mm, komplet sa potrebnim priborom, držačima, koji obezbeđuju nošenje regala. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | m | 30 |  |  |
| Svetiljke i sijalice 4.00. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Nabavka, isporuka i ugradnja SVETILJKE: Nadgradna širokosnopna svetiljka izrađena u LED tehnologiji predviđena za montažu na plafon, za opšte osvetljenje prostora. Kućište svetiljke je od čeličnog lima, obojeno u belu boju. Reflektor svetiljke od polikarbonata. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima sa bojom svetlosti 4000K, elektronskim predspojnim uređajima i indeksom reprodukcije boje Ra većim od 80. Svetiljka ima push-in konektor za lakšu montažu, bez otvaranja svetiljki. Ujednačenost boje, SDCM (0.38; 0.38) manji od 3, sa optikom od polikarbonata koja zadovoljava standarde za osvetljenja prostorije, sa UGR faktorom blještanja ≤ 22. Efikasnost minimum 109lm/W, ukupan inicijalni fluks sistema minimum 3700lm. Ukupna snaga sistema je maksimalno 34W. Koeficijent snage minimum 0,9. Vreme za koji svetlosni fluks padne na 90% inicijalnog fluksa je 15.000 sati, dok je vreme dok padne na 80% 30.000 sati, a vreme dok padne na 70% 50.000 sati. Maksimalno jedan posto drajvera će biti neispravno posle 5.000 sati. Svetiljka ima mogućnost ugradnje na senzor pokreta i senzora merenja nivoa svetlosti. Svetiljka je ekvivalentna tipu Philips CoreLine Surface SM134B LED37S/840 PSU W20L120 NOC |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | kom. | 17 |  |  |
| 2. | Nabavka, isporuka i ugradnja SVETILJKE: Nadgradna širokosnopna svetiljka izrađena u LED tehnologiji predviđena za montažu na plafon, za opšte osvetljenje prostora. Kućište svetiljke je od čeličnog lima, obojeno u belu boju. Reflektor svetiljke od polikarbonata. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima sa bojom svetlosti 4000K, elektronskim predspojnim uređajima i indeksom reprodukcije boje Ra većim od 80. Svetiljka ima push-in konektor za lakšu montažu, bez otvaranja svetiljki. Ujednačenost boje, SDCM (0.38; 0.38) manji od 3, sa optikom od polikarbonata koja zadovoljava standarde za osvetljenja prostorije, sa UGR faktorom blještanja ≤ 19. Efikasnost minimum 121lm/W, ukupan inicijalni fluks sistema minimum 3700lm. Ukupna snaga sistema je maksimalno 30,5W. Koeficijent snage minimum 0,9. Vreme za koji svetlosni fluks padne na 90% inicijalnog fluksa je 15.000 sati, dok je vreme dok padne na 80% 30.000 sati, a vreme dok padne na 70% 50.000 sati. Maksimalno jedan posto drajvera će biti neispravno posle 5.000 sati. Svetiljka ima mogućnost ugradnje na senzor pokreta i senzora merenja nivoa svetlosti. Svetiljka je ekvivalentna tipu Philips CoreLine Surface SM134B LED37S/840 PSU W20L120 OC |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | kom. | 35 |  |  |
| 3. | Nabavka, isporuka i ugradnja SVETILJKE: Nadgradna širokosnopna svetiljka izrađena u LED tehnologiji predviđena za montažu na plafon, za opšte osvetljenje prostora. Optika svetiljke širokosnopna, napravljena od polikarbonata sa linearnim nizovima raspoređenih LED dioda. Ugao isijavanja svetlosti svetiljke 81 stepen. Predviđena za česta uključivanja. Stepen mehaničke zaštite je IP20. Otpornost na udar je IK02, strujna klasa I. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima sa bojom svetlosti 4000K, elektronskim predspojnim uređajima i indeksom reprodukcije boje Ra većim od 80. Svetiljka ima push-in konektor za lakšu montažu, bez otvaranja svetiljki. Ujednačenost boje, SDCM (0.38; 0.38) manji od 3, sa optikom od polikarbonata koja zadovoljava standarde za osvetljenja prostorije, sa UGR faktorom blještanja ≤ 22. Efikasnost minimum 109lm/W, ukupan inicijalni fluks sistema minimum 2700lm. Ukupna snaga sistema je maksimalno 27W. Koeficijent snage minimum 0,9. Vreme za koji svetlosni fluks padne na 90% inicijalnog fluksa je 15.000 sati, dok je vreme dok padne na 80% 30.000 sati, a vreme dok padne na 70% 50.000 sati. Maksimalno jedan posto drajvera će biti neispravno posle 5.000 sati. Svetiljka ima mogućnost ugradnje na senzor pokreta i senzora merenja nivoa svetlosti. Svetiljka je ekvivalentna tipu Philips CoreLine Surface SM134B LED27S/840 PSU W20L120 NOC |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | kom. | 31 |  |  |
| 4. | Nabavka, isporuka i ugradnja SVETILJKE: Nadgradna LED svetiljka izrađena odpoliamida dok je optički deo izrađen od polikarbonata snage 22W, i konstantnim fluksom od 2000 lm tokom celog veka trajanja. Boja svetlosti 4000K. Ugao osvetljaja je 120 stepeni. Efikasnost svetiljke 90 lm/W. Indeks reprodukcije boje 80. Dimenzije su fi 350mm, a visina 70mm. Predviđena za rad na temperaturi od 0 do +35 stepeni. Garancija minimum 5 godina. Radni vek 50000h (L70B50) Svetiljka je u IP zaštiti 65 i mehaničkoj IK08. Svetiljka treba da bude usklađena sa evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu, da ima ENEC oznaku. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da ima CE znak. Svetiljka treba da je usklađena sa RoHS direktivama o ograničenju upotrebe određenih opasnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi. Svetiljka je ekvivalentna tipu Philips Wallmounted WL130V LED20S/840 PSU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | kom. | 14 |  |  |
| 5. | Nabavka, isporuka i ugradnja SVETILJKE: LED kompaktni reflektor za opšte namene dizajniran kao ekonomičana zamena za tradicionalne halogene reflektore. Ukupna snaga reflektora je 50W. Netralno bele boje svetlosti temperature 4000K.Trajnost izvora je 30000 sati. Fluks svetiljke je 4500lm ,a svetlosna efikasnost 90 lm/W. Izrađen od aluminijuma i poklopcem od stakla u IP zaštiti 65 i IK08. Radi na temperaturi od -25do +40 stepeni. Garancija 3 godina. Potrebno je da ima RoHS i CE znak. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | kom. | 10 |  |  |
| 6. | Nabavka, isporuka i ugradnja SVETILJKE: Nadgradna vodonepropusna širokosnopna svetiljka izrađena u LED tehnologiji sa zaobljenim krajevima predviđena za montažu na plafon dimenzija 1530x87mm, za osvetljenje tehničkih prostorija. Ugao isijavanja izvora 120 stepeni, ugao isijavanja svetiljke 110 stepeni. Stepen mehaničke zaštite je IP65, otpornost na udar je IK08, strujna klasa I. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima sa bojom svetlosti 4000K, elektronskim predspojnim uređajima i indeksom reprodukcije boje Ra većim od 80. Svetiljka ima tropolni push-in konektor za lakšu montažu, bez otvaranja svetiljki. Ujednačenost boje, SDCM (0.38; 0.38) manji od 3,5. Efikasnost minimum 125lm/W, ukupan minimalan fluks sistema je 6000lm. Ukupna maksimalna snaga sistema je 48W. Koeficijent snage minimum 0,9. Vreme za koji svetlosni fluks padne na 90% inicijalnog fluksa je 15.000 sati, dok je vreme dok padne na 80% 30.000 sati, a vreme dok padne na 70% 50.000 sati. Maksimalno jedan posto drajvera će biti neispravno posle 5.000 sati. Svetiljka ima mogućnost montaže na senzor pokreta i senzor merenja nivoa svetlosti. Svetiljka ekvivalentna tipu Philips CoreLine Waterproof WT120C LED60S/840 PSU L1500. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | kom. | 11 |  |  |
| Instalacija paničnog osvetljenja 5.00. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Isporuka materijala i izrada instalacije nužnog svetla provodnikom tipa N2XH-J 3x1,5 mm2, delimično položenog u zidu ispod maltera, a delimično u spuštenom plafonu, prosečne dužine 8 m. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | kom. | 45 |  |  |
| 2. | Nabavka, isporuka i ugradnja: Nadgradna antipanik svetiljka sa LED izvorom svetla, 6500K, svetlosnog fluksa 94lm, ukupne ulazne snage svjetiljke 3W, režimom rada u pripravnom modu, autonomije 3h, telo svetiljke i difuzor izrađeni od polikarbonata, stepena zaštite IP65, IK03, klasa električne izolacije II, mogućnost "prolaznog" ožičenja, dimenzija 210x115x70mm, težine 0.5kg. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | kom. | 45 |  |  |
| Izjednačenje potencijala 6.00. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Isporuka i montaža kutije sa glavnom sabirnicom za izjednačenje (SIP) potencijala |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | kom. | 1 |  |  |
| 2. | Isporuka i montaža lokalne sabirnice za izjednačenje potencijala u mokrim čvorovima |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | kom. | 5 |  |  |
| 3. | Povezivanje na sabirnicu za izjednačenje potencijala različitih metalnih masa provodnikom N2XH-J 1x16mm2 komplet sa potrebnim vezivnim materijalom (papučice obujmice i ostalo). |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | m | 50 |  |  |
| 4. | Povezivanje metalnih masa provodnikom N2XH-J 1x6mm2 komplet sa potrebnim vezivnim materijalom (papučice obujmice i ostalo) u mokrim čvorovima na lokalne sabirnice i njeno povezivanje sa lokalnim ormanima. Provodnik provući kroz savitljivu PVC cev Ø11mm |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | m | 100 |  |  |
| 5. | Nabavka i montaža na potporama za zid, čelične trake FeZn 25×4mm, u toplotnoj podstanici. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | m | 15 |  |  |
| 6. | Izvršiti galvansko spajanje čelične trake prstenastog uzemljivača i metalnih elemenata u toplotnoj podstanici. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | kom | 8 |  |  |
| 7. | Izvršiti galvansko premošćenje pomoću zavrtnja varenog za metalne prirubnice i komada kabla N2XH-J 1x16mm2 sa papučucama koje se šrafe na zavrtanj. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | kom | 12 |  |  |
| Gromobranska instalacija 7.00. |
| 1. | Isporuka materijala i montaža gromobranske hvataljke tipa PREVEKTRON sa vremenom prednjačenja ∆T=60μs i adapterom za cev 6/4" |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | kom. | 1 |  |  |
| 2. | Isporuka materijala i montaža čelične pocinkovane cevi 6/4", l=7,2 m sa kompletnim priborom za fiksiranje. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | kom. | 1 |  |  |
| 3. | Isporuka i ugradnja ukrsnog komada |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | kom. | 4 |  |  |
| 4. | Isporuka i ugradnja kutije za merni spoj |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | kom. | 2 |  |  |
| 5. | Isporuka i polaganje zemnog uvodnika do mernog spoja od trake FeZn 25x4mm prosečne dužine 3 m i ukrsnog komada. Ukrsni komad zaliti vrućim bitumenom. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | kom. | 2 |  |  |
| 6. | Isporuka i ugradnja trake FeZn 25x3mm za izradu odvoda na krovu i zidu. Odvodi se postavljaju na odgovarajućim dr`a~ima, na rastojanju 1m jedan od drugoga. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | m | 50 |  |  |
| Pripremno završni radovi 8.00. |
| 1. | Demontaža postojeće elektri~ne instalacije, sortiranje i predaja investitoru. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | kom. | 1 |  |  |
| 2. | Pregled i ispitivanje elektri~ne i gromobranske instalacije i izdavanje atesta o ispravnosti. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | kom. | 1 |  |  |
| 3. | Izrada projekta izvedenog objekta |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | kom. | 1 |  |  |
| Zaštita instalacije od požara 9.00. |
| 1. | Isporuka i ugradnja mineralne vune otporne prema požaru u trajanju od 90min, F90, slične tipu, Wurth 874 110 014, u džakovima od 10kg |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | kom. | 2 |  |  |
| 2. | Isporuka i ugradnja cementa MG III otpornog prema požaru u trajanju od 90min, F90, sličog tipu Wurth 893 307 15, u kantama od 15kg |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | kom. | 1 |  |  |
| 3. | Isporuka i nanošenje na kablovima premaza otpornog prema požaru u trajanju od 90min, F90, slične tipu, Wurth 893 303 015, u kantama od 15kg |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | kom. | 1 |  |  |
| 4. | Isporuka i ugradnja tabli od presovane mineralne vune za zatvaranje otvora otporne prema požaru u trajanju od 90min, F90, slične tipu, Wurth 893 308 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | kom. | 1 |  |  |
| 5. | Isporuka i postavljanje zaptivne ekspandirajuće trake otporne prema požaru u trajanju od 90min, F90, slične tipu, Wurth 893 303 151 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | kom. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | REKAPITULACIJA ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE: |  |  |  |
| Napojni vodovi 1.00. |  |  |
| Razvodni ormani 2.00. |  |  |
| Instalacija osvetljenja i termije 3.00. |  |  |
| Svetiljke i sijalice 4.00. |  |  |
| Instalacija pani~nog osvetljenja 5.00. |  |  |
| Izjedna~enje potencijala 6.00. |  |  |
| Gromobranska instalacija 7.00. |  |  |
| Pripremno završni radovi 8.00. |  |  |
| Zaštita instalacije od požara 9.00. |  |  |
|  |  | UKUPNO ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE: |
|  |  | PDV 20% |
|  |  | UKUPNO: |

| 5.6. PREDMER I PREDRAČUN RADOVA -TELEKOMUNIKACIJE |
| --- |
|  | Opšte napomene: Pozicije ovog predmera obuhvataju kompletnu nabavku, transport, isporuku sa potrebnim atestima i sertifikatima i montažu isporučenog i potrebnog materijala. Takođe podrazumeva povezivanje kablova na oba kraja (instalacije i uređaja), sa potrebnim merenjima, regulisanjem, isprobavanjem i puštanjem u rad kao i otklanjanjem svih eventualnih šteta tokom izvođenja radova kao i otklanjanjem nedostataka i kvarova u garantnom roku. Pozicija u predmeru podrazumeva dnevno uklanjanje otpada i šuta koji se pojavi prilikom izvođenja radova i odnošenje-odvoženje na gradilišnu deponiju ili mesto koje odredi pretstavnik investitora udaljeno do 5km. Sitan instalacioni materijal podrazumeva ugradne razvodne uzidne plastične kutije (takođe i za "Knauf"), potrebne OG razvodne kutije, izolir traku, kablovske obujmice, gips materijal za fiksiranje opreme, kablovske stopice, zavrtnjeve, podloške, tiiplove i drugo. |  |  |  |
| Pripremno završni radovi i ispitivanje instalacije 1.00. |
| 1. | Demontaža postojeće telefonske instalacije, sortiranje i predaja investitoru. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pauš. | 1 |  |  |
| Telefonska i računarska mreža 2.00. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | RACK orman 19" slobodnostojeći, 42HU 1970/800/800 19" 8 x SCHUKO, 1HU 19" patch panel za 24 utičnice, 1HU, 1 kom 19" telefonski patch panel 25 utičnica 19" panel za ranžiranje kablova, 1kom 19" Ventilator polica, 2HU 19" fluo svetiljka |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | kom. | 1 |  |  |
| 2. | Isporuka, montaža i povezivanje kabla UTP cat 6a 4x2x0.5, bez halogena |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | m | 700 |  |  |
| 3. | Isporuka, montaža i povezivanje uticnice 2xRJ45, za telefon i za ra~unar |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | kom | 16 |  |  |
| 5. | Isporuka i montaža PVC dozne fi60, bez halogena |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | kom | 16 |  |  |
| 6. | Isporuka, montaža i povezivanje PVC rebrastog, gibljivog creva, bez halogena fi16mm. U cenu uračunati krpljenje zidova i dovođenje u prvobitno stanje. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | m | 550 |  |  |
| 7. | Patch kabl RJ45, Cat 6a, 1m |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | kom | 8 |  |  |
| 8. | Patch kabl RJ45, Cat 6a, 2m |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | kom | 8 |  |  |
| 9. | Vod za uzemljenje 19" rekova, tipa NHXHX 1x16 mm², Nabavka, isporuka, polaganje i konektovanje na oba kraja (rek-sabirnica u GRO). |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | m | 10 |  |  |
| 10. | Nabavka, isporuka i montaža izvodnog telefonskog ormana dimenzija 590 x 260 x 125 mm za ugradnju u zid opremljen sa 2 rastavne reglete i 2 ranžirne reglete kapaciteta 10 x 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | kom. | 1 |  |  |
| 11. | Isporuka, montaža i povezivanje kabla tipa TK DSL (30) 59 5x2x0.4 sa omotačem bez halogenih elemenata. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | m | 30 |  |  |
| 12. | Merenja na linkovima, predaja atesta, izrada projekta izvedenog stanja, obuka korisnika |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pauš. | 1 |  |  |

## PREDMER I PREDRAČUN ELEKTRIČNIH INSTALACIJA STABILNOG  SISTEMA

## ZA DOJAVU POŽARA

| Pozicija | Opis | J.M. | Količina | Jedinična cena | Iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OPREMA |  |  |  |  |
| 1.6.2.1 | Centrala za dojavu požara ALPHA1100-1L: 1 adresna linija (petlja), do 127 adresna elementa po petlji, proširiva do 2 petlje, LCD displej 2x40 karaktera, sat realnog vremena, memorija događaja (400 događaja), 2 serijska kanala za vezu sa eksternim štampačem, paralelnim tabloom ili PC računarom za centralni nadzor, 2 kontrolisana izlaza za sirene, 2 open collector tranzistorska izlaza, 2 relejna izlaza (beznaponski kontakti 220 VAC, 5A), komplet sa rezervnim napajanjem za 72h neprekidnog rada u mirnom stanju i dodatnih 0.5 sata u alarmu, 2 x 12V;12Ah deklaracija o usaglašenosti shodno zakonskim propisima Republike Srbije (proizvođač QUADEL ili odgovarajuće) | kom | 1,00 |  |  |
| 1.6.2.2 | Analogno adresibilni optički detektor dima ALN-EN: individualno podešavanje praga osetljivosti u %/m, auto-kompenzancija zaprljanosti, "flat response" tehnologija, gotovo podjednaka osetljivost na sve vrste dimova, LPCB I VdS atest (proizvođač HOCHIKI Japan ili odgovarajuće). | kom | 33,00 |  |  |
| 1.6.2.3 | Analogno adresibilni termički detektor ATJ-EN: kombinovani termomaksimalni-termodiferencijalni, individualno podešavanje alarmnih pragova u stepenima C, odnosno C/min, LPCB I VdS atest (proizvođač HOCHIKI Japan ili odgovarajuće) | kom | 4,00 |  |  |
| 1.6.2.4 | nalogno adresibilni kombinovani detektor ACC-EN: kombinacija optički-dimni/termički, individualno podešavanje praga osetljivosti u %/m I stepenima C, auto-kompenzancija zaprljanosti, "flat response" tehnologija, gotovo podjednaka osetljivost na sve vrste dimova, LPCB I VdS atest (proizvođač HOCHIKI Japan ili odgovarajuće) | kom | 1,00 |  |  |
| 1.6.2.5 | Standardno podnožje adresibilnih detektora YBN-R/3 (proizvođač HOCHIKI Japan ili odgovarajuće), | kom | 38,00 |  |  |
| 1.6.2.6 | Adresibilni ručni javljač HCP-E(SCI) sa ugrađenim izolatorom kratkog spoja i sa doznom SR za nazidnu montažu, LPCB i VdS atest (proizvođač HOCHIKI Japan ili odgovarajuće) | kom | 13,00 |  |  |
| 1.6.2.7 | Zaštitni poklopac za ručne javljače HCP-E od providne plastike PS200 (proizvođač HOCHIKI Japan ili odgovarajuće) | kom | 13,00 |  |  |
| 1.6.2.8 | Alarmna sirena sa bljeskalicom za unutrašnju montažu BANSHEE LITE: crvena boja, piezo, nivo zvuka 90 do 110dB(A) na 1m, zavisno od izabranog iz grupe od 32 različita tona. Radni napon od 9V do 30V, potrošnja sirene 6 do 40mA, bljeskalice 40 do 70mA, zavisno od izabranog tona i radnog napona, VdS atest (proizvođač Hosiden Besson UK ili odgovarajuće). | kom | 12,00 |  |  |
| 1.6.2.9 | Pomoćni rele QRM-24/DIN: pobuda 24VDC, beznaponski C-NC-NO kontakti 230VAC/ 5A, kućište za ugradnju na DIN šinu (proizvođač QUADEL ili odgovarajuće) | kom | 1,00 |  |  |
| 1.6.2.10 | Signalni kabl JH-(St)H 2x2x0,8mm Kablovi poseduju ispravu o usaglašenosti prema DIN 4102T12 i IEC 60331 Kabl se postavlja na visinu od 3m do 9,4m. U cenu pozicije uračunati šlicovanje zida - plafona za ugradnju FLEKSI CREVA kroz koji se polaže kabl. | m. | 550,00 |  |  |
| 1.6.2.11 | FLEXI CREVO FI-25/19 ( PVC ) za ugradnju u zid pod malterom za provlačenje signalnog kabla . | kom. | 750,00 |  |  |
| 1.6.2.12 | Signalni kabl JE-H-(St)H FE180/E30 2x2x0,8mm . Kablovi poseduju ispravu o usaglašenosti prema DIN 4102T12 i IEC 60331. Kabl za sirene, postavlja se na visini od 3m. U cenu pozicije uračunati šlicovanje zida - plafona za ugradnju FLEKSI CREVA kroz koji se polaže kabl. | m. | 170,00 |  |  |
| 1.6.2.13 | Energetski kabl NHXHX-J FE180/E30 3x1,5mm2 za napajanje PP centrale i modula . Kablovi poseduju ispravu o usaglašenosti prema DIN 4102T12 i IEC 60331 U cenu pozicije uračunati šlicovanje zida - plafona za ugradnju FLEKSI CREVA kroz koji se polaže kabl. | m. | 25,00 |  |  |
| 1.6.2.14 | Minijaturni automatski zaštitni prekidači-"automatski osigurači" Schneider Electric C60N, 6A, 1P, 10kA, B ili odgovarajuće. U cenu uračunati prateći montažni materijal za ugradnju u GRO. | kom. | 1,00 |  |  |
| 1.6.2.15 | Upotreba lake montažne skele za rad na visini od 3m. | kom. | 1,00 |  |  |
| 1.6.2.16 | Upotreba radne platforme za rad na visini od 9m. | kom. | 1,00 |  |  |
| 1.6.2.17 | Izvršiti krpljenje, gipsiranje i malterisanje otvora i zidova koji su oštećeni prilikom izvođenja radova na električnim instalacijama i odvoženje šuta van gradilišta do 5km. Plaća se paušalno | paušal | 1,00 |  |  |
| 1.6.2.18 | Merenje karakteristika na električnim instalacijama niskog napona prema posebnom propiosu a, u skladu sa pravilknikom O POSEBNIM USLOVIMA KOKOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRAVNA LILLICA KOJA DOBIJAJU OVLAŠĆENJE ZA OBBAAVLJANJE POSLOVA KONTROLISANJA INSTALACIJA I UREĐAJA ZA GAŠENJE POŽARA I INSTALACIJA POSEBNIH SISTEMA i to: -Otpornost uzemljenja - Otpornost izolacije između dojavnih i signalnih linija - Otpornost izolacije između dojavnih i sgnalnih linija i uzemljenja - Neprekidnost linije | paušal | 1,00 |  |  |
| 1.6.2.19 | Završno ispitivanje, izdavanje atesta, obuka, puštanje u ispravan rad i predaja korisniku. | paušal | 1,00 |  |  |

| 1.6.2 | UKUPNO OPREMA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | R E K A P I T U L A C I J A |  |  |
|  | SISTEM AUTOMATSKE DOJAVE POŽARA: |  |  |
|  | PDV 20% |  |  |
|  | UKUPNO SA PDV-om |  |  |

УКУПНО:  __________________________ динара без ПДВ-а

__________________________ динара ПДВ

__________________________ динара са ПДВ-ом

| Датум: | М.П. | Понуђач |
| --- | --- | --- |

IV       УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.   И 76. ЗАКОНА

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

- Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

  - Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити  ДОДАТНЕ УСЛОВЕ  за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:

- да располаже неопходним финансијским капацитетом и то:

Услов: (1)да остварени пословни приход у последње три године (2016, 2017, 2018) за које су достављени подаци износи 87 милиона динара; (2) да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда. није био неликвидан.

Доказ: Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) Агенције за привредне регистре, којимора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха запретходне три обрачунске године, показатеље за оцену бонитета за претходне три обрачунске године ( 2016., 2017. и 2018). Уколико Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) не садржи податке за 2018. годину, доставити Биланс стања и Биланс успеха. Уколико Извештај о бонитету не садржи податак о данима неликвидности у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, понуђач је дужан да достави Потврду Народне банке Србије да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, није био неликвидан.

Привредни субјекти који у складу са Законом о рачуноводству, воде пословне књиге по систему простог књиговодства, достављају: - биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходакграђана на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног порескогоргана, на чијој је територији регистровано обављање делатности за претходне 3 године. - потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 (три) обрачунске године. Привредни субјекти који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања (паушалци), достављају: - потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном-текућем рачуну запретходне 3 ( три) обрачунске године.

- Пословни капацитет:

Услов: Да је понуђач у претходних пет година од дана објаве Позива на Порталу јавних набавки реализовао уговорe у укупној вредности од најмање 87 милиона динара без пореза на додату вредност, а који се односе на извођење грађевинских и грађевинско занатских радова и инсталатерских радова (водовод, канализација, електроинсталације, инсталације грејања) на реконструкцији, адаптацији, санацији, изградњи и доградњи објеката високоградње (стамбени, стамбено-пословни, пословни и јавни објекти).

Доказ: Попуњен, оверен печатом и потписан од стране одговорног лица понуђача Образац Референтне листе. Понуђач је дужан да уз Референтну листу достави потписане и оверене Обрасце потврда о раније реализованим уговорима, од стране наручилаца наведених у Референтној листи. Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора могу бити на оригиналном Обрасцу из Конкурсне документације или издате од стране других наручилаца на њиховим обрасцима, при чему такве потврде морају имати све елементе које садржи Образац из Конкурсне документације и то: - назив и адресу наручиоца, - назив и седиште понуђача, - облик наступања за радове за које се издаје Потврда , - изјава да су радови за потребе тог наручиоца извршени квалитетно и у уговореном року, - врста радова, - вредност изведених радова, - број и датум уговора, - изјава да се Потврда издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити , - контакт особа наручиоца и телефон , - потпис овлашћеног лица и печат наручиоца . Уз потврду Наручиоца доставити: Фотокопије Уговора на које се потврда односи Фотокопије Окончане ситуације по тим уговорима

- технички капацитет и то:

а) да располаже са довољним техничким капацитетом за извођење радова који су предмет ове јавне набавке

- сматра се да понуђач испуњава овај услов уколико располаже:

Услов: Понуђач мора да располаже (по основу власништва, закупа, лизинга) опремом за извођење следећих радова: земљаних радова, радова на отклањању шута, зидарских радова, грађевинско-занатских радова, инсталатерских радова и других радова који се изводе у оквиру предмета јавне набавке. Минимално захтевана опрема којом понуђач мора да располаже: Врста Количина Доставно возило комада 1 Камион носивости минимум 6 тона комада 1 Скела 500㎡ комада 1

Доказ: а) за опрему набављену до краја године која претходи години у којој се спроводи јавна набавка, пописна листа или аналитичка картица основних средстава на којим ће видно бити означена тражена техничка опрема. Пописна листа мора бити са последњим датумом у години која претходи години у којој се јавна набавка спроводи, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом понуђача. б) за средства набављена у години у којој се јавна набавка спроводи – рачун и отпремница; в) доказ о закупу – фотокопија уговора о закупу са пописном листом закуподавца; г) доказ о лизингу – фотокопија уговора о лизингу. ђ) за камионе, багере точкаше и друга возила код којих постоји законска обавеза регистрације без обзира на основ коришћења (власништво, закуп, лизинг)– копије саобраћајних дозвола (фотокопије и испис из читача) и полисе осигурања важеће на дан отварања; Наручилац задржава право да од понуђача накнадно захтева доставу оригинала или оверене фотокопије уговора на увид. Понуђач је дужан да попуни Образац изјаве о техничкој опремљености. Образац мора бити оверен печатом и потписан од стране одговорног лица и достављен уз понуду.

- кадровски капацитет

- да располаже са довољним кадровским капацитетом за извођење радова који су предмет ове јавне набавке.

Услов: Понуђач мора да располаже потребним бројем и квалификацијама извршилаца за све време извршења уговора о јавној набавци и то најмање 20 извршилаца oд којих су: одговорни извођач радова грађевинских и грађевинско-занатских радова – најмање једно лице са једном од следећих лиценци: 400 или 401 или 410 или 411 или 412 или 413 или 414 или 415 или 418 или 419 или 800; одговорни извођач радова за машинске инсталације термотехнике – најмање један дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу 430 Инжењерске коморе Србије лиценцу; одговорни извођач радова електроенергетских инсталација ниског и средњег напона - најмање један дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу 450 Инжењерске коморе Србије; одговорни извођач радова телекомуникационих мрежа и система – најмање један дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу 453 Инжењерске коморе Србије; најмање 2 инсталатера грејања најмање 2 електро-инсталатера преостали извршиоци – грађевинске струке.

Доказ:

а) обавештење о поднетој пореској пријави ППП-ПД, извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку, а којим понуђач доказује да располаже са потребним бројем извршилаца. Понуђач је у обавези да достави извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку за месец који претходи месецу објаве позива за подношење понуда, оверену печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.

б) доказ о радном статусу: за носиоце лиценци који су код понуђача запослени – фотокопију уговора о раду и М-А образац,

в) доказ о радном ангажовању: за носиоце лиценци који нису запослени код понуђача: уговор – фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених послова или другог уговора о радном ангажовању и одоговарајући М образац у складу са законом о раду односно законом о доприносима за обавезно социјално осигурање)

г) фотокопије личних лиценци са потврдама Инжењерске коморе Србије ( уз сваку лиценцу) да су носиоци лиценци чланови Инжењерске коморе Србије, као и да им одлуком Суда части издате лиценце нису одузете (потврда о важности лиценце). Фотокопије потврда о важности лиценце морају се оверитипечатом имаоца лиценце и његовим потписом;

6. Да поседује ISO стандард: ISO 9001;

Доказ: копија сертификата.

7. Обавезан обилазак локације на којој  ће се изводити   радови а  која је  предмет јавне набавке

Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда, Наручилац ће омогућити обавезан обилазак локације   на којој ће се изводити радови  а која је предмет јавне набавке , али само уз претходну пријаву, која се подноси дан пре обиласка локације,  на меморандуму заинтересованог лица  и која садржи податке о лицима овлашћеним за обилазак локације.

Заинтересована лица достављају пријаве на e-mail адресу Наручиоца   jboncic@yahoo.com.  Обавезан обилазак локације је могуће извршити дана    08. августа 2019.године у периоду од  08 – 14 часова.

Лице за контакт:  Драган Живковић,   телефон   069 408 85 00

Сва заинтересована лица која намеравају да поднесу понуду морају да изврше обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну документацију, што ће се евидентирати од стране Наручиоца.

О извршеном обиласку локације на  којој  ће се  изводити радови а која  је предмет јавне набавке,  понуђач даје изјаву на Обрасцу изјаве о обиласку локације за извођење радова.

8.   1 лице са лиценцом за безбедност и здравље на раду.

Доказ: Копија лиценце.

  - Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

  - Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

.

- УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из члана чл. 75. ст. 2.   - Доказ: Потписан и оверен Oбразац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада ,заштити животне средине;

- Потписан и оверен Образац изјаве да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

НАПОМЕНА: Испуњеност свих или појединих услова, осим услова из члана 75.став 1. тачка 5. Закона, Понуђач може да доказује достављањем Изјаве којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава наведене услове.

Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. Закона, наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора  да од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Општина Бела Паланка, Карађорђева 28,18310 Бела Паланка, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова – Унапређење комуналне инфраструктуре, кроз реконструкцију и адаптацију установе културе „Remisiana“ у Белој Паланци , ЈН бр. 03-2019 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 28.августа 2019.године до  12,00 часова .

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:

- Изјаву понуђача о испуњености услова из члана 75.Закона – попуњена, оверена печатом и потписана.

- Изјаву подизвођача о испуњености услова из чл.75.Закона ( подноси се само уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем)- попуњена, оверена печатом и потписана.

- Образац понуде – попуњен,оверен печатом и потписан.

- Модел уговора - попуњен,оверен печатом и потписан.

- Изјава о независној понуди - попуњена,оверена печатом и потписана.

- Образац трошкова припреме понуде (достављање овог обрасца није обавезно) попуњен,оверен печатом и потписан.

- Споразум о заједничком извршењу набавке (само у случају подношења заједничке понуде).

3. ПАРТИЈЕ

Ова набавка није обликована по партијама .

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општина Бела Паланка , Ул.Карађорђева 28, 18310 Бела Паланка, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку радова – Унапређење комуналне инфраструктуре, кроз реконструкцију и адаптацију установе културе „Remisiana“ у Белој Паланци , ЈН бр. 03-2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку радова – Унапређење комуналне инфраструктуре, кроз реконструкцију и адаптацију установе културе „Remisiana“ у Белој Паланци ,  ЈН бр. 03-2019  - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку радова – Унапређење комуналне инфраструктуре, кроз реконструкцију и адаптацију установе културе „Remisiana“ у Белој Паланци  , ЈН бр. 03-2019   - НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку- Унапређење комуналне инфраструктуре, кроз реконструкцију и адаптацију установе културе „Remisiana“ у Белој Паланци   , ЈН бр. 03-2019 - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања : по испостављеној ситуацији, сачињеној на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде и потписаној од стране стручног надзора у року од 45  дана од дана пријема оверене ситуације.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Минимални гарантни рок за изведене радове износи  2 (две) године, рачунајући од дана примопредаје радова. Гарантни рок за све коришћене материјале је у складу са гарантним роком произвођача, рачунајући од дана примопредаје радова Наручиоцу.

9.3. Захтев у погледу рока извођења радова

Рок за извођења радова износи 120 (стодвадесет) календарска дана. Понуда у којој је означен дужи рок одбиће се као неисправна.

Место извођења радова – Објекат  - зграда Установе за културу „Ремизијана“ у Белој Паланци, ул. Српских владара .

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

9.5. Други захтеви

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде – www.mfin.gov.rs , www.poreskauprava.gov.rs

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине – www.sepa.gov.rs и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине, www.mpzzs.gov.rs

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и борачка и социјална питања - www.minrzs.gov.rs

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

- Понуђач је дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде са назначеним износом не мањим од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а и роком важности 60 дана од дана јавног отварања понуда, која мора бити неопозива, без права на приговор, са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца Општине Бела Паланка. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за озбиљност понуде уколико:

- понуђач након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју понуду;

- Понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци;

- Понуђач коме је додељен уговор не поднесе банкарску гаранцију за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документције;

- Понуђач коме је додељен уговор не достави Наручиоцу полису осигурања за објекат у изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима са важношћу, за цео период радова који су предмет уговора.

Наручилац ће вратити средство обезбеђења за озбиљност понуде понуђачима са

којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

- Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, обавезујућег карактера за банку, да ће у случају да понуђач добије посао, најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора, издати банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини не мањој од 10%укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока одређеног у конкурсној документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.

- Оригинал писмо о намерама банке, да ће у случају да понуђач добије посао, на дан примопредаје радова, издати банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, обавезујућег карактера за банку,у висини не мањој од 5% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока одређеног у конкурсној документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.

Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде и тражена писма о намерама банке, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ДОСТАВИ:

Банкарску гаранцију за добро извршење посла- најкасније 7 дана од дана закључења уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини не мањој од 10% од укупне вредности уговора, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист  НаручиоцаОпштине Бела Паланка . Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора се продужити.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року-Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје радова преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини не мањој од 5% од укупне вредности уговора, у корист Наручиоца Општине Бела Паланка. Рок важности банкарске гаранције мора бити 5 дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања недостатака који би могли умањити могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

По извршењу свих уговорених обавеза понуђача средства финансијског обезбеђења ће бити враћена.

Напомена: износи наведени у писму о намерама банке могу бити изражени номинално или процентуално од вредности понуде,при чему узимати у обзир укупну вредност понуде изражену у динарима са ПДВ-ом.

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је да банкарску гаранцију за добро извршење посла достави Наручиоцу приликом закључења уговора.Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року предаје се кориснику у тренутку примопредаје радова.

Изјава о прибављању полисе осигурања за извођење радова који су предмет конкретне јавне набавке и за одговорност за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица за све време изградње, тј. до предаје радова Наручиоцу и Кориснику и потписивања записника о примопредаји.

Полиса осигурања

Изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу, најкасније 5(пет) дана од дана закључења уговора, полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова.

Изабрани понуђач (извођач радова) је такође дужан да,најкасније у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора,достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим прописима.

Уколико се рок за извођење радова продужи, изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања са новим периодом осигурања.

Понуђач попуњава Образац изјаве о достављању полисе осигурања.

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца- „Општина Бела Паланка, Карађорђева 28, 18310 Бела Паланка, електронске поште на e-mail: jboncic@yahoo.com или факсом на број 018 855 188,  тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 03-2019 . Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова.

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

Наручилац ће одбити понуду ако:

- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

- понуђач не докаже да испуњава додатне услове

- понуђач није доставио тражена средства финансијског обезбеђења;

- у понуди није приложена попуњена, потписана и оверена Изјава о обезбеђењу

полиса/е осигурања;

- је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

- није доставио потписане све обавезне обрасце дефинисане конкурсном документацијом

- понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама;

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у

претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- поступао супротно забрани из чл. 23. и 25.ЗЈН-а;

- учинио повреду конкуренције;

- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

- одбио да достави доказе и средства финансијског обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Докази на основу којих наручилац може одбити понуду су:

- исправа о наплаћеној уговорној казни;

- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

- правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

- рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

- извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

- изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

- други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

21. НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА

Наручилац ће одбити  понуду понуђача уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Докази из става 1.ове тачке су:

  - исправа о наплаћеној уговорној казни;

  - исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

  - правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

  - рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

  - извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

  - изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

  - доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

  - други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Доказ из става 2. подтачка 3) ове тачке може да се односи на поступак који је

спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

### 22.РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА СА УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКОНА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно  заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у овом поступку јавне набавке и које је претрпело или би моглода претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона (у даљем тексту: подносилац захтева).

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки на адресу: Немањина22-26, 11000 Београд.

Захтев за заштиту права доставља се непосредно, електронском поштом на e-mail: jboncic@yahoo.com факсом на број 018/855-188 или препорученом пошиљком са повратницом.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке,против сваке радње наручиоца,осим ако Законом није другачије одређено.

- Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања,и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

- После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока из члана 149. ст. 3. и 4. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспорати радње наручиоца за које је подносилац захтева по поднетом захтеву знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

После поднетог захтева за заштиту права, Наручилац спроводи, односно зауставља  даље  активности у складу са одредбом члана 150. Закона.

Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на следећи рачун: Текући рачун: 840-30678845-06, Модел:97, Позив на број:50-016  Прималац:буџет РепубликеСрбије.

Подносилац захтева дужан је да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од:

-120.000 динара, ако се захтев за зштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

- 250.000 динара ако се захтев за зштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара;

-120.000 динара, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

- 0,1 % процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача уређен је одредбама чл. 138. – 159. Закона, а посебна овлашћења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, одредбама чл. 160 до 167.Закона.

### 23.РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку  - Унапређење комуналне инфраструктуре, кроз реконструкцију и адаптацију установе културе „Remisiana“ у Белој Паланци ,

ЈН број 03-2019

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - Унапређење комуналне инфраструктуре, кроз реконструкцију и адаптацију установе културе „Remisiana“ у Белој Паланци   ,  ЈН број 03-2019

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања |  |
| Рок важења понуде |  |
| Рок за извођење-завршетак радова ( 120 календарских дана) |  |
| Гарантни рок |  |

Датум 					              Понуђач

_____________________________			________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

## VII.  МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР

О  ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА УНАПРЕЂЕЊУ  КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ, КРОЗ РЕКОНСТРУКЦИЈУ И АДАПТАЦИЈУ УСТАНОВЕ  КУЛТУРЕ

» REMISIANA» У БЕЛОЈ ПАЛАНЦИ

Закључен  у ________________, дана___________године, између:

НАРУЧИЛАЦ РАДОВА:

ОПШТИНА БЕЛА ПАЛАНКА са седиштем у Белој Паланци 18310, Карађорђева 28, ПИБ 100822027, кога заступа  Горан Миљковић , председник општине (у даљем тексту: Наручилац),

и

ИЗВОЂАЧ РАДОВА:

______________________________________________са седиштем у ______________________

назив извођача

ул.___________________________________бр.______, ПИБ___________________ кога заступа

адреса

___________________________________________________(у даљем тексту: Извођач радова).

Или

Носилац посла ______________________________________са седиштем у _________________

назив носиоца посла

ул.___________________________________бр.______, ПИБ___________________ кога заступа

адреса

___________________________________(у даљем тексту: Извођач радова) са члановима групе

__________________________________________са седиштем у _________________

назив члана групе

ул.________________________________________бр.______, ПИБ_______________ и

адреса

__________________________________________са седиштем у _________________

назив члана групе

ул.________________________________________бр.______, ПИБ_______________

или

Носилац посла ______________________________________са седиштем у _________________

назив носиоца посла

ул.___________________________________бр.______, ПИБ___________________ кога заступа

адреса

___________________________________(у даљем тексту: Извођач радова) са подизвођачем

__________________________________________са седиштем у _________________

назив Подизвођача

ул.________________________________________бр.______, ПИБ_______________ и

адреса

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гланик РС” број 124/12, 14/15 и 68/15), дана године, објавио Позив за подношење понудау отвореном поступку и Конкурсну документацију, за јавну набавку извођења грађевинских радова, ЈН. Бр. 03-2019, на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца,

- да је у прописаним роковима спровео поступак јавне набавке, извршио оцену, вредновање и упоређивање понуда и да је као најповољнију понуду изабрао понуду коју је поднео Извођач радова, која у потпуности одговара свим условима из Закона о јавним набавкама, захтевима конкурсне документације, као и техничким спецификацијама;

-   да су средства за извођење предметних радова oбезбеђена  на основу уговора број 401-113-1/2018-IV/04 од  18.10.2018. године, између Општине Бела Паланка, као примаоца средстава , и UNOPS-a   у оквиру донаторског програма  EU PRO.

-да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона о јавним набавкама, донео Одлуку о додели уговора бр._______од___________ године, којом је уговор о јавној набавци доделио Извођачу радова.

1. Предмет уговора

Члан 2.

Предмет овог уговора је  извођење радова на Унапређењу комуналне инфраструктуре, кроз реконструкцију и адаптацију установе културе „Remisiana“ у Белој Паланци. Извођач радова се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

Вредност радова – цена

Члан 3.

Уговорне стране  утврђују да цена свих радова који су предмет Уговора износи:______________ динара са ПДВ-ом (словима:_________________________________________), од чега је ПДВ_______________, што без ПДВ-а износи ______________________(словима:_____________________________) а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача радова број ___________ од ___________2019. године.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача радова.

Понуђеном ценом из става 1 овог Члана Уговора обухваћено је: вредност материјала, радне снаге, механизације, скеле, оплате, средства за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, чување и одржавање радова, осигурање и обезбеђење одвијања саобраћаја у току радова,обезбеђење целокупних радова, материјала, грађевинске механизације, гаранције, осигурање, рад ноћу и рад недељом и празником, све привремене радове потребне за извођење сталних радова, све таксе, накнаде, као и све трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, организације истог, спровођење мера безбедности и здравља на раду и заштите животне средине, градилишних прикључака, припремних радова, градилишне ограде и градилишне табле, прилазне путеве и платое за комуникацију и организацију грађења, режијске и све друге трошкове који се јаве током извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак радова у складу са захтевима Наручиоца. Уговорене јединичне цене за материјал, инсталације и сву опрему, подразумевају франко градилиште, односно објекат, размештено и изведено према техничкој документацији.

Услови и начин плаћања

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши по испостављеним привременим ситуацијама једном месечно и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. ________од _________ и потписаним од стране стручног надзора, у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема оверене ситуације од стране стручног надзора, с тим што плаћање по окончаној ситуацији мора износити минимум 10% (десет процената) од уговорене вредности.

Услов за плаћање окончане ситуације је извршена примопредаја изведених радова.

Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Извођач радова доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач радова признаје без права приговора.

Рок за завршетак радова

Члан 5.

Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од 120 ( стодвадесет) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком плану, који је саставни део Уговора.У случају обуставе радова која се евидентира  у грађевинском дневнику, рок за извођење радова се продужава за онолико дана колико је трајала обустава радова и тај рок се не обрачунава у календарске дане који су потребни  за завршетак радова. Разлози за обуставу радова у складу са чланом  6. овог уговора су:

- природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

- мере предвиђене актима надлежних органа;

- услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацик

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник. Рок за увођење у посао је најкасније 3 (три) дана од дана ступања на снагу овог Уговора уколико није другачије одређено.

Под завршетком радова сматра се дан њихове спремности за примопредају изведених радова, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

Ако постоји оправдана сумња да ће радови бити изведени у уговореном року, Наручилац има право да затражи од Извођача радова да предузме потребне мере којима се обезбеђује одговарајуће убрзање радова и њихово усклађивање са уговореним планом грађења.

Члан 6.

Извођач радова има право да зaхтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да изводи радове.

Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати продужење рокова, сматрају се нарочито:

- природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

- мере предвиђене актима надлежних органа;

- услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документациком;

- закашњење увођења Извођача радова у посао;

- непредвиђени радови за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морују извести.

Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за завршетак радова у  року од 8 дана од дана када је Извођач радова затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу рока за завршетак радова. Уколико Извођач радова пропусти да достави благовремено упозорење о кашњењу или не сарађује у смислу решавања овог кашњења, кашњење изазавано овим пропустом се неће разматрати приликом одређивања новог рока за завршетак радова.

Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач радова писмено подноси Наручиоцу у року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране закључе Анекс уговора у складу са одлуком коју Наручилац донесе на начин и под условима прописаним чланом 115. Закона.

У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Уговорна казна

Члан 7.

Уколико Извођач радова не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу радова уговорну казну у висини 0,1% (0,1 проценат ) од укупно уговорене вредности без ПДВ-а за сваки дан закашњења. Уколико је укупан износ обрачунат по овом основу већи од 2% од Укупне уговорене цене без ПДВ-а, Наручилац може једнострано раскинути Уговор.

Наплату уговорне казне Наручилац радова ће извршити, без претходног пристанка Извођача радова, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилацзбог закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео какву штету, може захтевати од Извођача радова и потпуну накнаду штете, независно од уговорене казне и заједно са њом.

Обавезе Извођача радова

Члан 8.

Извођач радова се обавезује да радове изведе у складу са важећим техничким

прописима, документацијом и овим уговором као и да исте по завршетку преда Наручиоцу радова, као и:

- да пре почетка радова Наручиоцу радова достави решење о именовању одговорног Извођача радова;

- да по пријему пројектно-техничке документације исту детаљно прегледа и брижљиво проучи и у року од 10 дана, рачунајући од дана примопредаје техничке документације, достави у писаном облику Наручиоцу евентуалне примедбе на разматрање и даље поступање. Неблаговремено уочене или достављене примедбе, као и евентуални недостаци у пројектно-техничкој документацији који нису могли остати непознати да је пројектно-техничка документација, на време, савесно и брижљиво сагледана, неће се узете у обзир, нити ће имати утицаја на рок и цену извођења радова;

- да у року од 7 (седам) дана од дана потписивања уговора достави стручном надзору динамични план извођења радова;

- да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу у складу са важећим прописима;

- да се строго придржава мера заштите на раду;

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоцу радова да је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају; да изводи радове према документацији на основу које је издато одобрење за изградњу, односно техничкој документацији, у складу са прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета које важе за поједине врсте радова, инсталацију и опреме;

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац радова ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу радова;

- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије;

- да на градилишту обезбеди уговор о грађењу, решење о одређивању одговорног извођача радова на градилишту и техничку документацију, односно документацију на основу које се објекат гради;

- да омогући вршење стручног надзора на објекту;

- да омогући наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и квалитета употребљеног материјала;

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца радова датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;

- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана;

- да обезбеди доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала, инсталација и опреме.

- да Извођач отклони, све евентуално начињене штете на постојећим инсталацијама, објектима, саобраћајницама, јавним и приватним површинама

Обавезе Наручиоца радова

Члан 9.

Наручилац радова ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача радова.

Наручилац радова се обавезује да уведе Извођача радова у посао, предајући му техничку документацију као и обезбеђујући му несметан прилаз градилишту.

Наручилац радова се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун изведених радова са стручним надзором и Извођачем радова.

Наручилац радова се обавезује да пре почетка рада на градилишту писменим актом одреди координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова, а у складу са законом који регулише ову област;

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа

Члан 10.

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа уписују се у грађевински дневник.

Извођач радова је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима надзорног органа и да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене примедбе и то на сопствени трошак.

Финансијско обезбеђење

Члан 11.

Извођач радова се обавезује да на дан закључења Уговора, а најкасније у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора, преда Наручиоцу Банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца, у износу од 10% (десет процената) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења гаранције, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова.

Приликом примопредаје радова Извођач радова се обавезује да Наручиоцу преда Банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у висини од 5% (пет процената) од укупне вредности изведених радова без ПДВ-а, са роком трајања који је 5 (пет) дана дужи од истека гарантног рока.

Осигурање

Члан 12.

Извођач радова је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајних ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова.

Извођач радова је такође дужан да достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима.

Уколико се рок за извођење радова продужи, извођач радова је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим периодом осигурања.

Гаранција за изведене радове и гарантни рок

Члан 13.

Извођач радова гарантује да су изведени радови у време примопредаје у складу са уговором, прописима и правилима струке и да немају мана које онемогућавају или умањују њихову вредност или њихову подобност за редовну употребу, односно употребу одређену уговором.

Гарантни рок за квалитет изведених радовa износи 2 (две) године и рачуна се од датума примопредаје радова. Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјал је у складу са гарантним роком произвођача рачунајући од датума примопредаје радова, с тим што је извођач радова дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача опреме, заједно са упутствима за употребу, прибави и преда Наручиоцу радова.

Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се покажу у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала у року од 5 дана од пријема писаног захтева од стране Наручиоца.

Независно од права из гаранције, Наручилац радова има право да од извођача радова захтева накнаду штете која је настала као последица неквалитетно изведених радова или уградње материјала неодговарајућег квалитета.

Квалитет уграђеног материјала

Члан 14.

За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедности функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са законом којим се уређује планирање и изградња.

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.

Вишкови и мањкови радова

Члан 15.

За свако одступање од техничке документације на основу које се изводе радови и уграђује опрема, односно за свако одступање од уговорених радова, Извођач радова је дужан да о томе обавести Наручиоца и да тражи писмену сагласност за та одступања.

Извођач радова не може захтевати повећање уговорене цене за радове које је извршио без сагласности Наручиоца.

Вишкови или мањкови радова за чије извођење је Наручилац дао сагласност, обрачунавају се и плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним количинама изведених радова.

Наручилац има право да у току извођења радова, односно монтаже опреме, одустане  од дела радова и опреме предвиђених у техничкој документацији чија укупна вредност не прелази 10% укупне уговорене цене, под условом да се тим одустајањем не угрозе гарантоване карактеристике објекта као целине.

Непредвиђени радови

Члан 16.

Непредвиђени радови су они радови чије је предузимање било нужно због осигурања стабилности објекта или ради спречевања настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом природом земљишта, неочекиваном појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајем.

Извођач  радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о постојању разлога за извођење непредвиђених радова.

Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед непредвиђених радова уговорена цена била повећана за 5,0%, и више, о чему је дужан без одлагања обавестити Извођача радова.

Примопредаја изведених радова

Члан 17.

Примопредаја изведених радова врши се по завршетку извођења уговорених радова на објекту, односно свих радова предвиђених одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова итехничком документацијом.Примопредаја изведених радова може да се врши и упоредо са извођењем радова на захтев Наручиоца, ако по завршетку извођења свих радова на објекту не би могла да се изврши контрола дела изведених радова.

Примопредаја изведених радова обухвата контролу усклађености изведених радова са одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком документацијом на основу које се изводе уговорени радови, као и са техничким прописима и стандардима који се односе на поједине врсте радова, односно материјала, опреме и инсталација.

Извођач радова о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 7 (седам) дана од завршетка радова.

Комисију за примопредају радова и израду коначног обрачуна именоваће Наручилац, а обавезно је чине 2(два) представника Наручиоца и 1 (један) представник Извођача радова, уз присуство Стручног надзора.

Комисија сачињава записник о примопредаји.

Извођач радова је дужан да приликом примопредаје преда Наручиоцу, пре техничког прегледа пројекте изведених радова у два примерка са одговарајућим атестима за уграђени материјал и извештајима.

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач радова мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач радова не почне да отклања у року од 3 (три) дана и ако их не отклони у разумно утврђеном року, Наручилац има право да те недостатке отклони преко другог лица на терет Извођача радова.

Евентуално уступање отклањања недостатака другом лицу, Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.

Примопредају радова обезбедиће Наручилац у законски предвиђеном року.

Наручилац ће у моменту у примопредаје радова од стране Извођача радова примити на коришћење изведене радове.

Коначни обрачун

Члан 18.

Коначну количину и вредност изведених радова по Уговору утврђује Комисија за коначни обрачун на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.

Комисија сачињава Записник о коначном обрачуну изведених радова.

Окончана ситуација за изведене радове испоставља се истовремено са Записником о примопредаји и Записником о коначном обрачуну изведених радова.

Раскид Уговора

Члан 19.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 10 (десет) календарских дана.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача радова, а Извођач радова није поступио по примедбама стручног надзора, као и ако Извођач радова не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова.

Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са Уговором.

Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни.

У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објектакао и преглед стварно изведеним радова до дана раскида уговора, потписан од стране одговорног извођача радова и надзорног органа.

Измене уговора

Члан 20.

Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности.  Вредност повећаног обима радова не може бити већа од  5%  укупне вредности закљученог уговора, односно укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000 динара. Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени. (члан 115. ст. 1. и  3. Закона).

Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке.

Наручилац ће дозволти продужетак рока за извођење радова , ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:

- природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

- мере које буду предвиђене актима надлежних органа;

- услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;

- закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;

- непредвиђене радове за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.

Члан 21.

У случају потребе извођења непредвиђених радова, поред продужења рока, наручилац ће дозволити и промену цене, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова, под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима предмета јавне набавке.

У року од 3 дана од почетка извођења радова на позицијама непредвиђених радова, Извођач је у обавези да достави Надзорном органу на сагласност Понуду са анализом цена за наведене позиције непредвиђених радова.

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке.

Сходна примена других прописа

Члан 22.

На питања која овим уговором нису посебно утврђена, примењују се одговарајуће одредбе закона којим се уређује планирање и изградња и закона којим се уређују облигациони односи.

Саставни део уговора

Члан 23.

Прилози и саставни делови овог Уговора су:

-   техничка документација

-   понуда Извођача радова бр. _______________ од __________. године

- динамика извођења радова

Решавање спорова

Члан 24.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Нишу.

Број примерака уговора

Члан 25.

Овај уговор сачињен је у 4 (четири) једнака примерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну .

Ступање на снагу

Члан 26.

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране а ступа на снагу даном предаје Наручиоцу банкарске гаранције за добро извршење посла од стране Извођача радова.

| ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА _______________________ |  | ЗА НАРУЧИОЦА _________________________ |
| --- | --- | --- |

VIII  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________

____________________________________________________________

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: |  | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

IX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке - Унапређење комуналне инфраструктуре, кроз реконструкцију и адаптацију установе културе „Remisiana“ у Белој Паланци   , број 03-2019, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: |  | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач у поступку јавне набавке - Унапређење комуналне инфраструктуре, кроз реконструкцију и адаптацију установе културе „Remisiana“ у Белој Паланци ,  бр. 03-2019 , поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум 		           Понуђач

________________                                                                   __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Образац број XI

## ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

Назив наручиоца изведених радова:

Седиште наручиоца:

Матични број:

ПИБ:

На основу члана 76.став 2. Закона о јавним набавкама наручилац издаје:

ПОТВРДУ

Да је понуђач____________________________________________________

(назив,седиште извођача радова/понуђача)

за потребе наручиоца_________________________________________________,

квалитетно и у уговореном року извршио следеће  радове:

- _________________________________________________________________

2)____________________________________________________________________

_________________________________________________________, (навести врсту радова),у вредности од _________________________________ динара без ПДВ-а,

(словима: ___________________________________________________ динара без ПДВ-а),а на основу уговора број ____________________од ___ . ___. _____. године.

Датум почетка радова:________________________

Датум завршетка радова:______________________

Навести у ком облику је изводио радове: ______________извођач, подизвођач, члан групе

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и за друге сврхе се не може употребити.

Контакт лиценаручиоца: ____________________________, телефон: ________________.

| Датум: |  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- | --- |

## XII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ

У вези са чланом 76. став 2. Закона , _____________________________________, изјављујем да 								назив понуђача

располажем опремом за извођење предметних радова , чија је врста, количина , година производње , облик поседовања и  садашња вредност, наведена у следећој табели:

| Редни број | Врста и тип | Количина | Година производње | Облик поседовања(својина, закуп, лизинг) | Напомен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |

| Датум: |  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- | --- |

## XIII  ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ

У вези са чланом 76. став 2. Закона , ___________________________________, изјављујем да								назив понуђача

сам у претходном периоду од ____________година, реализовао или учествовао у реализацији  уговора, чија листа је наведена у следећој табели:

| Редни бр. | Назив уговора (навести назив објекта, врсту радова, површина и намена објекта) | Година завршетка реализације уговора | Наручилац | Вредност (динара без ПДВ-а) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Збир вредности реализованих уговора: __________________ динара без ПДВ-а.

Напомена: Уз ову листу потребно је приложити уговоре, окончане ситуације и потврде чији је образац садржан у делу XI,  Потврда о реализацији раније закључених уговора.

| Датум: |  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- | --- |

## XIV ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ  ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

Понуђач _____________________________________________, даје

И З Ј А В У

О ДОСТАВЉАЊУ  ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

Изјављујем, да се понуђач______________________________________,обавезује да ће,  уколико у поступку јавне набавке радова буде изабран као најповољнији и  уколико понуђач приступи закључењу уговора о извођењу радова, одмах по закључењу уговра, а најкасније у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора, Наручиоцу доставити,оригинал или оверену копију полисе осигурања за извођење радова који су предмет јавне набавке и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица,  са важношћу за цео период извођења радова тј. до предаје истих наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова.

| Датум: |  | Понуђач |
| --- | --- | --- |

Напомена:Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује овлашћени представник групе понуђача.

## XV   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Понуђач ________________________________________, даје следећу

И З Ј А В У

О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Понуђач __________________________________________________, са седиштем у ____________________________, по пријави коју је поднео Наручиоцу и обавештењу Наручиоца, дана _________________. године, обишао је локацију где ће се изводити  радови који су предмет јавне набавке, детаљно је прегледао локацију и извршио увид у пројектно техничку докуметнацију и добио све неопходне информације потребне за припрему понуде. Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима градње и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени ни обиму радова.

| Датум: |  | Потпис |
| --- | --- | --- |

За Наручиоца: _______________________

(п о т п и с)

Напомена:Обилазак локације је додатни услов који морају да испуне понуђачи како би понуда била прихватљива. Образац потписује овлашћени птредставник понуђача односно овлашћени члан групе понуђача и предтставник Наручиоца.